## Slide 1: AM/FM DSPラジオ 組み立てガイド
ワイドFMも クリアに受信！
TK-739

## Slide 2: 学習の狙い
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
狙い | 推測 | 確認 | まとめ
生活の中で利用されている電波について、その基本的な特徴を知る | ●身の回りにある電波を探してみよう ●電波の種類を知る | （６～８ページ） | ●電磁波を含む電波は、生活の中で多く使われており、利便性向上に欠かせないものになっていることを知る ●電波が電磁波の一種であることを知り、電磁波の基本的な特徴などを知る
ラジオの電波について知る | ●FMとAMの違いを知る ●ワイドFMについて知る | （９～11ページ） | ●AM放送と、FM放送の基礎的情報を知る。 ●ワイドFMについて知る
授業等でこのパワーポイントを使用する際、このマークがあるページは先生のみでご利用いただいてもよいページです。
生徒へ表示しなくてもよい場合は。パワーポイントで非表示スライドに設定してください。

## Slide 3: AM/FM DSPラジオの特徴
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
搭載している機能、しくみ | 学習できる内容
バーアンテナ、ワイヤーアンテナ | AM用アンテナ、FM用アンテナ
スピーカ | 電気エネルギーを音に変換するしくみ
可変抵抗（ボリューム） | ボリュームの仕組み
部品種類 | 部品数
電子部品数 | ２３点（はんだづけ箇所：７１）
機構部品、プラスチック部品数 | ２６点

## Slide 4: タイムテーブル例
 |  | 項目 | 内容
1時限目 | 20分 | 電波を知ろう | 身の回りの電波
 | 20分 | FMとAMについて知ろう | FMとAMについて、ワイドFMについて
2時限目 | 40分 | 組み立て | はんだづけの方法~はんだづけ
3時限目 | 40分 | 組み立て | はんだづけ～組み立て完了
4時限目 | 10分 | 動作チェック トラブルシューティング | 動作チェックとトラブルシューティング
 | 20分 | 回路や動作の解説 | 回路解説 使用部品の解説
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック

## Slide 5
学習内容１
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
①身の回りにある電波を探してみよう
考えられる答え | テレビ ラジオ スマートホン | ICカード WiFi トランシーバー | 電子レンジ GPS 電波時計
電波を含む電磁波は、生活の中で多く使われており、利便性向上に欠かせないものになっていることを知る
②電波の種類を知る
電波が電磁波の一種であることを知り、電磁波の基本的な特徴などを知る

## Slide 6
調べてみよう
ラジオ放送
12:34
テレビ放送
電波時計
スマートホン
スマートホン
ICカード
GPS衛星
カーナビ
パソコン
テレビ
電子レンジ
ルーター
ラジオ
アンテナ
①身の回りにある電波を探してみよう。

## Slide 7
調べてみよう
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
使われている場所、製品 | 電波の役割
ラジオ放送（AM/FM) | 音声信号を送る
テレビ放送 | 音声/画像/番組データなどを送る
スマートホン（通話） | 音声信号を送受信する
スマートホン（データ） | 文字や画像、音楽のデータを送受信する
パソコン | 文字や画像、音楽のデータを送受信する
カーナビゲーション | 位置情報や地図データを送る
ICカード（例：交通系カード） | 乗車/降車情報や、金額情報を送受信する
トランシーバー | 音声信号を送受信する
電子レンジ | 物を温める
電波時計 | 日付/時間の情報を送る
①身の回りにある電波を探してみよう。

## Slide 8
周波数(Hz) | 名称 | 用途 | 特徴
300GHz | EHF ミリ波 | レーダー、電波望遠鏡 | 
30GHz | SHF センチ波 | レーダー、衛星放送、ETC、 無線LAN | 
3GHz | UHF 極超短波 | 携帯電話、テレビ、GPS、 電子レンジ、無線LAN | 
300MHz | VHF 超短波 | FMラジオ | 
3MHz | HF 短波 | 短波ラジオ、船舶通信 | 
300kHz | MF 中波 | AMラジオ、船舶通信 | 
30kHz | LF 長波 | 電波時計 | 
3kHz | VLF 超長波 | 潜水艦通信 | 
調べてみよう
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
身の回りの電波の周波数
電波とは、電磁波の一種です。
電磁波とは、真空中、空気中、物体中を伝わる電気のエネルギーの波のことです。
電波は目に見えませんし、触ることもできません。そのため電波をキャッチするためにはアンテナが使われます。
電波の速さは、1秒間に30万kmで、光の速さと同じです。
電波の大きさはヘルツ(Hz)という単位で表し、周波数といわれます。
例えば、1秒間に繰り返される波の数が １回なら1Hz、 1000回なら、1000Hz=1kHzです。
広い範囲に 向けて使う
特定の方向に 向けて使う
電波とは
電波の速さ
電波の単位

## Slide 9
 | AM変調 | FM変調
特徴 | 送ろうとしている信号の形をそのまま電波の形に変えます。波形の高さ、つまり振幅が変わるので、「振幅変調」といいます。 | 電波の波の高さは同じで、送ろうとしている信号の波形の高低に応じて、周波数を変えます。周波数が変わるので、「周波数変調」といいます。
送りたい信号 (音声や音楽) |  | 
ラジオ局が 出す電波 |  | 
組み合わせたあと |  | 
学習内容２
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
①変調と復調
ラジオの電波で、音声や音楽を送るための方法には、AM変調とFM変調の２種類があります。
音声信号や音楽信号を、ラジオなどの受信機に届けるには、ラジオ局から出す電波と組み合わせなければなりません。その「音声信号を電波に組み合わせる」ことを「変調」といいます。
ラジオで受信した電波は変調されている形なので、その電波から元の情報(音声や音楽)だけを取り出す必要ががあります。その取り出す処理のことを「復調」といいます。

## Slide 10
学習内容２
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
②FM放送とAM放送
放送の種類 | 変調の方法 | 利用されている 周波数 | 特徴 | 
AM放送 | 振幅変調 Amplitude Modulation | 522kHz ~ 1620kHz | メリット | 電波の届く範囲が広い
 |  |  | デメリット | 他の電波の影響を受けやすいので混信や雑音が多い 鉄筋コンクリートでは電波が遮られる
FM放送 | 周波数変調 Frequency Modulation | 76MHz ~ 108MHz | メリット | 他の電波の影響を受けにくいので雑音がなく、クリアに音が聞こえる
 |  |  | デメリット | 電波の届く範囲が狭い

## Slide 11
学習内容２
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
③ワイドFM放送
ワイドFMとはFM補完放送とも言われ、都市部でのAMラジオの受信状態(*1)を改善するためや、放送地域内の災害対策や難聴対策のために、FMの周波数を利用してAM番組を放送することです。
従来のFM放送の周波数は 76.1MHz ~ 90 MHz
ワイドFM放送の周波数は 90.1MHz ~ 94.9MHz
となっています。
ワイドFMを受信するためには、90.1~94.9MHzの受信に対応した機器が必要になります。
*1 都市部では、鉄筋コンクリートの高層建物や、パソコンなどの電波を発生する電子機器が多くあり、その影響でAM放送に雑音が入りやすい状況となっています。
ワイドFMとは
従来放送との違い
電波は限られた資源であり、勝手な電波の利用は、通信を混乱させる原因となります。
電波を発信して利用するには、守らなければいけないルールがあり、そのルールが「電波法」として定められています。
電波法

## Slide 12: 必要な工具
はんだごて | ニッパー | (＋)ドライバー
はんだごて台 | ラジオペンチ | (＋)精密ドライバー
はんだ |  | 
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
No2:M3用
M1.7ねじをまわすために使います

## Slide 13
AM/FM DSPラジオの構造
増幅用IC
電源スイッチ・
音量調整用ボリューム
ラジオIC
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
スピーカ
チューニングツマミ
AMバーアンテナ
発振子
FMアンテナ
バンド選択スイッチ
基板ウラ面に、あらかじめ
取りつけ済み。

## Slide 14
はんだづけ （はんだづけの方法）
はんだづけとは
はんだづけの方法
電子部品間で電気が流れるように、また物理的に接合が外れないように固定することです。
『電気が流れるように接合すること』ですから、単に固定するだけではダメです。
ランドと部品の足
の両方に熱を加えます。
５~６秒くらいが目安です。
温めた部分にはんだを流し込みます。
はんだが十分になじんだら、
まず、はんだを外し、
次に、はんだごてを外します。
最後に、部品の足を根元からニッパーで切ります。
ランド
部品の足
Good!
失敗例
ランドと部品の足にまんべんなくはんだがついていて、ツヤがあり、富士山のような盛り上がりになっていれば完璧です！
イモはんだ
目玉はんだ
ショート
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック

## Slide 15
はんだづけ （はんだづけに失敗したら）
はんだの修正方法
失敗したときに絶対やってはいけないこと！
はんだ吸い取り線
はんだ吸い取り線は、銅線を編んで作られたものです。
はんだ吸い取り線を取り去りたいはんだに重ね、
上からはんだごてであたためると、溶けたはんだが
毛細管現象ではんだ吸い取り線に吸い取られます。
もしはんだづけに失敗しても、慌てないでください。はんだづけは修正することができます。
はんだ吸い取り器
バネがついた注射器のような構造になっています。
はんだごてで溶かしたはんだに、ピストンを押し下げた
状態の吸い取り器を近づけ、ボタンを押して
ピストンが元に戻るときに空気と一緒に溶けたはんだ
も吸い込むことではんだを除去します。
ぐらぐらと部品を揺らしたり、無理に上から押さえたり、引き抜いたりすると、ランドがはがれてしまいます。
断線すると、電気が流れないので回路は正常に動作しません。
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
あ

## Slide 16
組み立て
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
10kΩ (茶黒橙金)
取りつけ方向なし
①抵抗
R4～R5の値を間違えないよう特に注意する！
R1
R2
R3
抵抗
電流の流れを制限して、回路にちょうど良い値にします。
回路記号
知っておこう
色で値を表示
100kΩ (茶黒黄金)
R4
R5
R6
261kΩ (赤青茶橙茶)
39kΩ (橙白黒赤茶)
196kΩ (茶白青橙茶)
色で値を表示

## Slide 17
組み立て
②セラミックコンデンサ
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
27pF (27と表示)
取りつけ方向なし
C4
C5
C6
C7
知っておこう
0.1μF(104と表示)
コンデンサ
電気を貯めることができる部品。 電源の安定や、電気信号を遅延させたいときなどに使われます。
回路記号
表示
C8
C9
C10

## Slide 18
組み立て
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
取りつけ方向なし
知っておこう
③IC
取りつけ方向あり
U1
目印の向きをチェック！
④スライドスイッチ
SW1
基板上の記号
回路記号
スライドスイッチ
電流、電圧や信号の流れを切り替えるための部品。バンド選択のための電圧を切り替えてラジオICに伝えています。
はんだブリッジに注意する。

## Slide 19
組み立て
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
取りつけ方向なし
⑤発振子
知っておこう
発振子
規則正しい電気の波を発生させる部品。マイコンのクロック信号として使われます。
回路記号
XT1
④電解コンデンサ
取りつけ方向あり
C11
C1 C2 C3
少し浮いた状態でOK
無理なく差し込めるところまで差し込みます。 (3～5mm基板から浮きます。)
足の長い方が＋
線の入っている方 (マイナスマークがある方）がー
470μF
100μF

## Slide 20
組み立て
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
⑦スイッチ付きボリューム
VR2
基板のウラから、ボリューム端子の穴を通してハトメを差し込む。
基板のオモテにでてきたハトメをラジオペンチでつぶし、ボリュームを固定します。
ツマミの穴とボリュームの突起の形を合わせて差し込み、ねじで固定します。
ボリュームの端子５本を すべてはんだづけします。
スイッチの有無をチェック！
ボリュームは取り外しが大変難しい部品です。間違えないように！しっかり確認！
取り付け位置をチェック！

## Slide 21
組み立て
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
⑦スイッチなしボリューム
VR1
ハトメを、基板のウラから、ボリューム端子の穴を通して差し込む。
基板のオモテにでてきたハトメをラジオペンチでつぶし、ボリュームを固定します。
ツマミの穴とボリュームの突起の形を合わせて、差し込み、ねじで固定します。
ボリュームの端子５本を すべてはんだづけします。

## Slide 22
組み立て
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
⑨スピーカの取りつけ
知っておこう
スピーカ
電気のエネルギーを音エネルギーに変換します。
回路記号

## Slide 23
組み立て
⑪スピーカの配線
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
⑩基板のはんだめっき
基板の４か所と、スピーカ端子をはんだめっきする。
ビニールコードをスピーカ端子にはんだづけ
配線に極性（＋、－）はありません。

## Slide 24
組み立て
⑬電池ボックスの配線
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
⑫電池ボックスの取りつけ
基板のウラ面にねじ付きスペーサーを取り付ける。
極性（＋、－）に注意！
赤いコード → 基板の［＋］
白または黒のコード → 基板の［－］
電池ボックスをねじ付きスペーサーに取り付ける。

## Slide 25
組み立て
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
⑭AMバーアンテナ
AM-ANT
取りつけ方向あり
足と穴を合わせて差し込む
足が曲がっていて、穴にスムーズに入らないときは、足を一本ずつまっすぐになるように調節して差し込み、全ての足が穴に入ってから、はんだづけしましょう。
写真の４か所をはんだづけします。

## Slide 26
組み立て
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
⑭FMアンテナ
FM-ANT
FMアンテナを、基板ウラ面に、ねじ、ナットで取りつけます。
FMアンテナを、基板ウラ面に、ねじ、ナットで取りつけます。

## Slide 27
もう一度確認しよう
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
動作チェックで電源を入れる前に、
もう一度ポイントをチェックしよう。
値が間違っていないことを確認。
FMアンテナが、ねじで固定されていることを確認。
目印の向きを確認
はんだブリッジがないことを確認
足が全部はんだづけできていることを確認
白い線の向きを確認
動作チェックへ
R4 261kΩ（赤青茶橙茶） R5 39kΩ（橙白黒赤茶） R6 196kΩ（茶白青橙茶）

## Slide 28
動作チェック
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
 | チェックの手順
(１) | ボリュームつまみをカチッと音がするまで反時計回りに回す。
(２) | バンド選択スイッチをFMの位置にする。
(３) | 電池ボックスに乾電池を入れる。＋、－間違えないように！
(４) | ボリュームツマミを時計回りに回すと電源がONになる。 ツマミを１／４程度(90度くらい)回しておく。
(５) | チューニングツマミを回してFMの放送を受信できることをチェック。
(６) | バンド選択スイッチをAMの位置にする。
(７) | チューニングツマミを回してAMの放送を受信できることをチェック。
バンド選択 スイッチ
電源スイッチ・音量調整 ボリューム
チューニングツマミ
うまく受信するコツ
チューニングツマミは、少しずつ、ゆっくりと回します。
うまく受信できない場合は、ラジオ本体の向きや場所を変えてみましょう。

## Slide 29
トラブルシューティング
症状 | ここをチェック
全く音が出ない | 乾電池の極性(+,－)が逆になっていませんか？または消耗していませんか？ 電池ボックスの配線の(+,－)が逆になっていませんか？ スイッチ付きボリュームが正しくはんだづけされていますか？ ICは正しくはんだづけされていますか？また向きはあっていますか？
ノイズだけで放送が受信できない | スイッチなしボリュームが正しくはんだづけされていますか？ SW1、R4、R5、R6は正しくはんだづけされていますか？抵抗の値は正しいですか？ 本体の向きや場所を変えてみてください。
スピーカから音声と一緒にビリビリとした音がする。 | スピーカと基板の間に、部品の切れはしなどが入り込んでいませんか？
AM(またはFM)放送だけ入らない | AMの場合：バーアンテナの足は正しくはんだづけされていますか？ FMの場合：FM用アンテナはしっかりねじで取りつけられていますか？ SW1のはんだづけは正しいですか？
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
Tips!
うまく動かない原因は、はんだがうまくついていないことが原因である場合が９０％以上を占めています。
一見うまくついているように見えても、実はついていないことがあります。
そこで、はんだづけした場所を、はんだごてでもう一度温めて溶かしなおしてみましょう。

## Slide 30
解説 アンテナ
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
アンテナとは
アンテナとは電波を送信したり、受信したりするものです。
ラジオなどの放送局には電波を送り出すための送信アンテナ、身の回りにあるラジオなどの機器には受信アンテナがついています。
アンテナの長さ
アンテナは使用する(キャッチしたい)電波の周波数に応じた、ちょうど良い長さでないと、電波を効率よくキャッチできません。
アンテナの効率の良い長さは電波の周波数で決まります。FMの電波であれば、数十cm~数mですが、 AMの電波では数十ｍ~数百mになってしまいます。
それではとても不便ですし、現実的ではありませんので、AM用アンテナは、アンテナが小さくなるように電気的な工夫がされています。
FMアンテナ
AMバーアンテナ

## Slide 31
解説 スピーカ
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
スピーカは内側に張られた「コーン紙」が振動することで空気を震わせ、音を作り出します。
コーン紙にはコイルが巻かれた筒が取り付けられ、そのまわりに磁石が取り付けられています。
このコイルに電気信号が流れると、コイルが電磁石になります。電磁石になったコイルはまわりの磁石と引き寄せ、反発をすることで振動するため、コーン紙も振動します。
このようにして、スピーカは電気信号を音に変えています。
ところで、スピーカのコイルに電気信号を流してコーン紙を振動させるためには、大きなパワーが必要です。ラジオICから出力された信号をそのままコイルに流しても、パワーが弱いためコーン紙を振動させることはできません。
そこで、電気信号のパワーを「増幅」する役割をする「パワーアンプ」が必要になります。
パワーアンプは「電力増幅」を行い、コイルがスピーカのコーン紙を振動させるために十分なパワーにしています。
スピーカの断面
スピーカのしくみ
パワーアンプ

## Slide 32
解説 ボリューム
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
ボリュームのしくみ
抵抗体
ボリュームとは、つまみを回すことで抵抗の値を変えることができる部品です。つまみは回転軸につながっていて、ツマミを回すと回転軸が回ります。
回転軸と一緒に摺動子も移動します。摺動子と抵抗体が接する場所が変わることで、抵抗の大きさが変わるしくみです。
ボリュームとは一般的には音量を調整する可変抵抗や仕組みのことをいいますが、電子部品の分野では、音量調整用に限らず、可変抵抗のことをボリュームということもあります。
可変抵抗を英語にすると、 Variable Resistorとなり、 省略してVRと表記されることもあります。
端子
摺動子
回転軸
閑話
1
3
2
端子１と３の間の抵抗値がボリュームの最大の抵抗値で、端子１と２(または端子３と２)の間の抵抗値が可変したときの抵抗値になります。
摺動子の位置と、電流の経路を見ると、抵抗体を通る距離が違うのが分かると思います。抵抗体を通る距離が長いと抵抗の値が大きく、距離が短いと、抵抗が小さくなります。
摺動子が端子1に近い
端子１と２の抵抗＝小
摺動子が端子1から遠い端子１と２の抵抗＝大

## Slide 33
解説 回路図
回路
バンド選択
ラジオ用IC
放送局から送られてくる電波はアンテナでキャッチされ電気信号に変換されます。しかし、いろいろな放送局の電波が飛び交っていますので、必要な電波だけを選局しなければなりません。また電波は音声信号の情報も含まれた形に変化しているので、それを元に戻す復調という処理が必要です。
全体的な動き
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
スピーカ
増幅部
AMバーアンテナ
発振回路
FMアンテナ
電波をラジオICで処理したあとに音声信号が出力されますが、そのままではパワーが弱くスピーカが鳴らないため、パワーアンプIC(U1)を使って電力を増幅し、スピーカを鳴らしています。
これらの複雑な処理は、専用のラジオIC(U2:基板ウラ面に取り付けられたIC)で行われます。

## Slide 34
まとめ
電子機器には電波を利用するものが多数あり、身の回りには電波が多く飛び交っている状態です。
その電波について正しい知識を身につけることはとても大切になっていきます。
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
電波
電波は、生活の中で多く使われており、利便性向上に欠かせないものになっている。
電波は電磁波の一種であり、電波の特徴に合わせて、いろいろな用途で使われている。
アンテナ
電波の種類に合わせて、もっとも効率よく電波をキャッチできる形に工夫されており、いろんな形や構造のものがある。
スピーカ
電気エネルギーが音のエネルギーに変換される。
スピーカは、コイルと磁石とコーンでできており、コイルに電流を流すと電磁石になることを利用して、磁石の引き寄せあう、反発する力でコーンを振動させて、空気を振動させて音を作っている。
AM放送、FM放送
ラジオ放送には、AM放送とFM放送があり、電波と情報を組み合わせる方法が違う。
AM、FMそれぞれの電波の特徴を生かした使い方がされている。