## Slide 1: 光センサー・アボイドカー
TK-742
組み立てガイド

## Slide 2: アボイドカーの特長
搭載している機能、しくみ | 学習できる内容
・光センサーで障害物の有無を検出 ・タイヤは摩擦車のしくみで回転 ・マイコン搭載採用 | → センサー情報のデジタル化 → 動力伝達の仕組み → コンピュータとプログラム
部品内容 | 部品数
電子部品数 | 11点（はんだづけ箇所：27か所）
メカ部部品数 | ５4点

## Slide 3: 学習の狙い
 | 狙い | 推測 | 確認 | まとめ
（１） | 身の回りのセンサー機器について、その仕組みや、成り立ちについて考えを持つことができるようになる。 | 明るさに反応する機器を探してみよう。 センサーライトの仕組みを考えてみよう。 光センサーの反応を考えてみよう。 | （6～9 ページ） | 用途、目的に合わせていろいろなセンサーを組み合わせて製品ができていることを知る。 光が電気信号になることを知る。
（２） | 身の回りの回転機構を使った製品について興味をもつことができるようになる。 | 回転伝達機構を探してみよう。 摩擦車のメリット、デメリットを考えてみよう。 | （10～１1 ページ） | 電気エネルギーが運動エネルギーにかわることを知る。 速度伝達比が計算で求まることを知る。

## Slide 4: タイムテーブル例
例１ | 例２ | 項目 | 内容
１時間目 (A)か(B)の 一方のみ | １時間目 | （A)身の回りのセンサー | 探してみよう。 仕組みを考える。 光センサーの反応。
 | ２時間目 | （B)身の回りの回転伝達 | 探してみよう。 摩擦車のメリットデメリット。
２時間目 | ３時間目 | はんだづけ | はんだづけの方法、修正方法。 各部品のはんだ付け。
３時間目 | ４時間目 | 組み立て 動作チェック トラブルシューティング | 主要な道具の使い方。 動作チェックとトラブルシューティング。
４時間目 | ５時間目 | 実験、確認 解説 | 障害物の色を変える、動作環境の明るさを変える。 回路の原理やメカのしくみ。 センサー情報の記憶。

## Slide 5: 学習内容（１）
①身の回りの明るさに反応する機器を探してみよう。
予想される生徒の反応
街路灯、スマートホン、テレビ、センサーライト、防犯ライト
②防犯ライトの仕組みを考えてみよう。
質問例
どんなセンサーがついているのか？
いつ動作しているのか？
ライトの明るさはどの程度か？
目
標
身の回りのセンサー機器について、その仕組みや、成り立ちについて考えを持つことができるようになる。
6ページ～9ページのスライドへ

## Slide 6: 学習内容（２）
①身の回りの回転伝達機構を探してみよう。
予想される生徒の反応
自動車、電車、扇風機(*1)、ロボット、自転車、電動工具、自転車の発電機(*2)、手回し発電機など
＊1 扇風機はモーターの軸に直接羽がついて回転している、つまり回転の伝達はしていない。
*2 ハブ発電式のような、磁石とコイルを使ったタイプは回転の伝達は行われない。
②もっとも単純な仕組みの「摩擦車」のメリット、デメリットを考えよう。
自転車の発電機を例に考えてみる。（発想が難しい場合は、「摩擦」だけに焦点を絞る。）
摩擦が少ないとどうなる？逆に摩擦が強すぎるとどうなる？
摩擦面の距離が離れていたらどうなる？
板の上に置いたモノを傾けると、初期は摩擦で止まるが、さらに傾けるとどうなる？
ギアで回転する電動工具と、自転車の発電機では回転するときの音の聞こえ方は違うか？
10ページ～11ページのスライドへ
目
標
身の回りの回転機構を使った製品について
興味をもつことができるようになる。

## Slide 7: 探してみよう
身の回りの光センサーを使った製品を探そう
・暗くなると自動的に点灯するライト
・暗いときにしか動作しない製品
・暗くなると自動で明るさを変える製品
などが、光センサーを使っています。
例えば・・・
街路灯 ： 暗くなると自動で点灯。
ガーデンライト ： 暗くなると自動で点灯。
スマートフォン ： 暗くなると画面の明るさを自動で調整
テレビ ： 光(リモコンの赤外線)で、チャンネルを変えたり電源をON/OFFする。
センサーライト ： 人を検出したときに、暗いときだけライトが点灯
街路灯
ガーデンライト
センサーライト
テレビ
スマートフォン

## Slide 8: 調べてみよう
いろんな光センサー
名前 |  | 特徴
フォトトランジスター |  | 小型で使いやすいセンサーで多くの機器で使われています。
CdS |  | 人間の目に近い特性を持ったセンサーです。
赤外線受光素子 |  | 赤外線用に特化したセンサーで、主にリモコン信号受信で使われます。
太陽電池 |  | 光の強さで発電量が変わることを利用してセンサーとして使われます。
光電子倍増管 |  | 宇宙から飛んでくる光子(ニュートリノ)をキャッチするセンサーです。スーパーカミオカンデ※で使われているのが有名です。 ※岐阜県飛騨市神岡町 東京大学宇宙線研究所

## Slide 9: センサーライトのしくみ
人体感知センサー
人体の発する熱を検出する。
光センサー
周囲の明るさを検出する。
スイッチ１
スイッチ２
電源
スイッチ１は光センサーの周囲が暗いときにONするスイッチ。
スイッチ２は人を検出したときにONするスイッチ。
両方のスイッチがONするときしかライトは点灯しない。
光センサー
人体感知センサー
発展
さらに考えよう：
センサーライトを、もっと便利に！
もっと確実に防犯するために！
どのようなセンサーや仕組みがあればよいか考えてみよう。
(例)
カメラを搭載して人(顔)認識。
インターネットに接続してスマホに知らせる。
異常接近したらアラームが鳴る。
など、自由に発想しよう。

## Slide 10: 探してみよう
身の回りの機器 | 使われてる場所 | 動き | 使っている機構
電車 |  | モーターの回転を車輪に伝える。 | ギア
自動車 | タイヤ | エンジンの回転をタイヤに伝える | ギア、ベルト
 | ステアリング | ステアリングの回転をタイヤに伝える。 回転の向きで、タイヤの向きを変える。 | ギア
ロボット | 指、腕、脚など | モーターの回転を、曲げる、伸ばすなどの動きに変える。 | ギア、ベルト
自転車 | タイヤ | ペダルの回転をタイヤに伝える。 | ギア、チェーン
 | 発電機 | タイヤの回転を発電機に伝える。 | 摩擦車
電動工具 |  | 工具に取り付けた先端のドライバーなどに、モーターの回転する力を大きくして伝える。 | ギア
身の回りの回転伝達機構を探してみよう。

## Slide 11: 調べてみよう
摩擦車
発展
速度伝達比を計算してみよう。
速度伝達比
＝
＝
モーターの回転数
タイヤの回転数
タイヤの直径(外形)
モーターの軸の直径
伝達比は18となります。
※これはモータが18回転するときに、タイヤが１回転することを表しています。
2mm
36mm
36
2
＝
18
摩擦車
モーターの軸の円筒と、タイヤの外周の円筒を押し付けることで運動を伝えるしくみを摩擦車といいます。
摩擦車を使って、 「速度伝達比」(回転運動の速さ、力)を変えています。
特徴、用途例 | 自転車の発電機。 回転方向が逆になる。
メリット | 音が小さい。 構造が簡単。 大きな力が加わっても(滑りにより)壊れにくい。
デメリット | 滑りやすいので、大きな力や、正確な回転の伝達は難しい。

## Slide 12: アボイドカーの構造
センサー基板
摩擦車伝達
電源：単4×3本
センサー動作確認LED
スライドスイッチ
投光用LED
コネクター
感度調整抵抗
モーター
光センサー
(フォトトランジスター)

## Slide 13: 必要な工具
はんだごて
はんだごて台
はんだ
ニッパー
(+)ドライバー
(No.2 M3用)
（ー）ドライバー
ハンマー
単4アルカリ乾電池 3本

## Slide 14: はんだづけ (はんだづけの方法)
はんだづけとは
はんだづけの方法
電子部品間で電気が流れるように、また物理的に接合が外れないように固定することです。
『電気が流れるように接合すること』ですから、単に固定するだけではダメです。
ランドと部品の足
の両方に熱を加えます。
５~６秒くらいが目安です。
温めた部分にはんだを流し込みます。
はんだが十分になじんだら、
まず、はんだを外し、
次に、はんだごてを外します。
最後に、部品の足を根元からニッパーで切ります。
ランド
部品の足
Good!
失敗例
ランドと部品の足にまんべんなくはんだがついていて、ツヤがあり、富士山のような盛り上がりになっていれば完璧です！
イモはんだ
目玉はんだ
ショート

## Slide 15: はんだづけ (はんだづけに失敗したら)
はんだの修正方法
失敗したときに絶対やってはいけないこと！
はんだ吸い取り線
はんだ吸い取り線は、銅線を編んで作られたものです。
はんだ吸い取り線を取り去りたいはんだに重ね、
上からはんだごてであたためると、溶けたはんだが
毛細管現象ではんだ吸い取り線に吸い取られます。
もしはんだづけに失敗しても、慌てないでください。はんだづけは修正することができます。
はんだ吸い取り機
バネがついた注射器のような構造になっています。
はんだごてで溶かしたはんだに、ピストンを押し下げた
状態の吸い取り機を近づけ、ボタンを押して
ピストンが元に戻るときに空気と一緒に溶けたはんだ
も吸い込むことではんだを除去します。
ぐらぐらと部品を揺らしたり、無理に上から押さえたり、引き抜いたりすると、ランドがはがれてしまいます。
あ

## Slide 16: はんだづけ (電気回路の組み立て)
①抵抗
値を確認する。
取りつけ方向なし。
R1
色で値を表示
②電解コンデンサ
取りつけ方向あり
足の長い方が＋
Ｃ１
33kΩ(橙橙橙金)
100μF
③半固定抵抗
取りつけ方向あり
足は3本全部はんだづけします。
VR1
白い線がある方が－

## Slide 17: はんだづけ (電気回路の組み立て)
取りつけ方向あり
④ LED 黄
LED1
LED2
(1) 足を曲げる
短い方と長い方が図と同じになるように特に注意！
(2) 基板に差し込む

## Slide 18: はんだづけ (電気回路の組み立て)
取りつけ方向あり
取りつけた後で確認する場合。
真上から見て
平らな面がK側です。
⑤ LED 赤
LED3
LED4
LED5
足の長い方がA
足の短い方がK

## Slide 19: はんだづけ (電気回路の組み立て)
⑥コネクター
取りつけ方向あり
目印を合わせる
CN1
目印
⑦スイッチ
取りつけ方向なし
下図の部分がショートしないように特に注意する。
SW1

## Slide 20: はんだづけ (電気回路の組み立て)
⑧電池ボックスの配線
赤いコード・・・基板の「＋」
黒いコード・・・基板の「ー」
①端子をはんだであたためます。
②端子にはんだだけを溶かしてつけます。
③はんだをつけた端子の上にコードを重ねて、コードを抑えるようにして温めて固定します。

## Slide 21: メカの組み立て （知っておこう）
ドライバーの使い方
ねじのサイズに合ったドライバーを使う。
押す力が8、回す力が2のイメージで回す。
TK-743に使用しているねじはM3サイズのねじです。
M3のねじを回すときは、M3用、またはNo.2のドライバーを使うようにします。
押す力が弱いと、十字の形をした「ねじ溝」がつぶれてしまい、ひどい場合は、ねじが回せなくなります。
ぐらつかないように、まっすぐ回す。
ねじとドライバーのサイズが合っていると、右図のように、ドライバーの先にねじが乗ります。

## Slide 22: 組み立て
[1]チューブの取りつけ
①黒色チューブを
15 mmの長さに切る。
②センサー基板に
チューブを差し込む。

## Slide 23: 組み立て
[2]タイヤユニットの組み立て
①ホイルにシャフト を打ち込む。
②シャフトベースを差し込む。
２コつくります
③シャフトキャップを 打ち込む。
シャフトベース
ハンマー
ホイル
シャフト
シャフトキャップ

## Slide 24: 組み立て
ねじ・ナットを取りつける位置を確認。
[3]タイヤユニットの取りつけ

## Slide 25: 組み立て
[4]タイヤの取りつけ

## Slide 26: 組み立て
[5]モーターの準備
モーターの端子を図と同じように起こしておく。
モーターの端子と本体基板のパターンが接触しないと電気が流れずモーターが動きません。
[6]モーターの取りつけ
ねじを力まかせにしめつけないこと！
部品が変形して、モーターの端子が接触不良になります。

## Slide 27: 組み立て
[7]電池ボックスの取りつけ
[8]キャスターの取りつけ
①→②の順で取りつける。

## Slide 28: 組み立て
[9]センサー基板の取りつけ
動作をチェック
完成！

## Slide 29: チェック＆電池のセット
ポイントをチェックしたあとで、電池をセットします。
電池の向きをチェック
＋／－の向きを再確認
黒色チューブがついていることをチェック
タイヤのとりつけ状態をチェック
ねじれたり、はずれかけたりしていませんか？
周囲の明るさにあわせて感度をちょうどよい状態にしないと、光センサーが正しく動作せず、うまく障害物を検出できません。
感度は、半固定抵抗をまわすことで調整できます。
半固定抵抗(VR)の調整
ドライバーで無理なく回る範囲内で調整してください。その範囲以上に無理に回すと破損します。
センサー基板のとりつけ状態をチェック
しっかり最後までさしこんでいますか？
半固定抵抗(VR) のツマミを左に回し切る。
へこんでいる部分がこの位置

## Slide 30: 動作チェック
テーブルの上でチェックするときは、動作中の機体から目をはなさないこと！
落下しないように気を付けましょう！
 | チェックの手順
(1) | 半固定抵抗(VR1)のつまみを左に回しきっていることを確認。
(2) | スイッチをONにするとLED1/2(黄色)が数回点滅して、センサー基板上のLED6(透明)が赤く点灯して前進を始めることを確認。
(3) | 光センサーの前に障害物を近づけると、LED5(赤色)が点灯、一旦停止して、本機がバックして方向転換することを確認。
(4) | 光センサーの前から障害物がなくなるとLED5(透明)が消灯し、再びLED5(赤色)が点灯し前進を始めることを確認。
((
((
！
！
(2)
LED5
ON
(1)
LED2
LED1
LED6

## Slide 31: トラブルシューティング
症状 | ここをチェック
全く動かない | 乾電池の(+)、(－)は正しい向きですか？ 電池ボックスの配線の(+)、(－) が逆になっていませんか？ 消耗した電池を混ぜてつかっていませんか？ 部品のはんだづけは正しくできていますか？
片方のモーターが動かない | 動かない側のモーターの端子は、15度くらいに起こしましたか？ モーターカバーを力まかせにしめつけていませんか？ 少しゆるめてみてください。
発光ダイオード(LED)が点灯しない | LEDの極性が逆になっていませんか？
光センサーが反応しない | センサーの感度は正しく調整されていますか？ センサー基板はしっかり最後まで差し込まれていますか？ 黒色チューブは取り付けられていますか？ VR1、R1 は正しくはんだづけされていますか？ 障害物の色が黒い色ではありませんか？ 黒い色の障害物には反応しません。 障害物が低くありませんか？ センサーの位置より低い障害物には反応しません。

## Slide 32: 実験してみよう
動きを確認して、なぜか考えよう。
障害物の色を変えてみよう。
光センサーが反応しやすいもの、しにくいものを
探してみましょう。
センサーカバーを付けないときの動きを観察しよう。
環境光（周囲の明るさ）を変えてみよう。
明るい部屋、暗い部屋で、障害物に反応する距離を
観察しよう。
黒 白 赤 青
！
！

## Slide 33: 解説 アボイド(障害物回避)動作
フローチャート
停止
障害物あるか？
LED5点灯
LED6消灯
後退
前進
LED5消灯
LED6点灯
回転
停止
はい
いいえ
※LED1～4の動作は省略しています。
スイッチON
停止・後退・回転・前進の制御
アボイドカーの動きをフローチャートで示すと左の図のようになります。基板上のマイコンはこのフローチャートに従って、LEDやモーターを制御して障害物を回避するように動いています。
アボイドカーに搭載した２つのモーターの回転方向をそれぞれ制御して、前進や停止の動き作っています。
左モーター | 右モーター | アボイダーの動き
停止 | 停止 | 停止する
前進 | 前進 | 前進する
後退 | 後退 | 後退する
前進 | 後退 | 右回転する

## Slide 34: 解説 光センサーの反応
光センサーとは
光は戻ってこない
赤色LED
フォトトランジスタ
障害物で光が反射して 戻ってくる
周囲がとても明るいときのセンサーの反応
障害物がないと赤色LEDの光は戻ってこないが、それ以外の光が直接センサーに入ってしまうと、センサーが正しく障害物のあるなしを判断できなくなる。
光センサーにはフォトトランジスタを使っています。
フォトトランジスタは受け取った光の量で電流の量を変化させる部品です。
電流の流れる量の違いで、明るいか暗いかを知ることができます。
電流の量が多い
電流の量が少ない
＝
＝
センサーに流れる
センサーに流れる

## Slide 35: 解説 回路図
TK-743 回路図
センサー
入力回路
光センサーが反応したときと反応していない時では流れる電流が違うことを利用して明るい・暗いを判定します。電流の流れる量が電圧に変換されて次につながるマイコンに伝えられます。
モーター駆動回路
投光用LED
点灯回路
感度表示LED点灯回路
モーターを動かすためには多くの電流が必要ですが、マイコンからは大きな電流を取り出すことができないので、大きな電流を取り出せる専用のICを使ってモーターを駆動します。
マイコン（マイクロコントローラ）は、センサーからの信号などが今どんな状態であるかをいつもチェックして、マイコンの内部に書き込まれたプログラムに従って、モーターを駆動します。
マイコン
電源＆スイッチ

## Slide 36: 解説 使用している電子部品
抵抗
半固定抵抗
コンデンサ
電流の流れを制限して、回路にちょうど良い値にします。
感度調整のように、抵抗の値を環境に合わせて調整するときに使います。
電気を貯めることができ、電源の安定などに使われます。
LED
蛍光灯や白熱電球に比べて少ない電流で光ります。
フォトトランジスター
光が入力されると、電気が流れやすくなる性質を持っています。
スイッチ
主に電源のON/OFFに使われます。
モーター
電気のエネルギーを回転エネルギーに変換します。アクチュエータと言われることもあります。

## Slide 37: 解説 LEDとフォトトランジスター
発光ダイオードを知ろう
LEDチップ
フォトトランジスター
フォトトランジスターは、トランジスターと似た構造を持ち、同じような動作をします。トランジスターは、ベースに電流を流すとエミッタとコレクタに電気が流れるようになりますが、フォトトランジスターは、ベースに相当する部分に、光があたるような構造になっており、その部分に光が入力されると、エミッタとコレクタに電気が流れるようになる部品です。
N型半導体
P型半導体
＋ →
← －
LEDチップの中で「再結合」という現象が起きその時に生じた余分なエネルギーが光のエネルギーとなり発光します。
特性の異なった2つの半導体（P型半導体とN型半導体）が接合された「PN接合」で構成されます。これをLEDチップといいます。
LEDの内部は図のような構造になっています。
白熱電球や蛍光灯よりも省エネで発熱が少なく、長寿命。
特徴
フォトトランジスターも2種類の特性の違う半導体を組み合わせて作られています。
E
C
C
E
C
E
B
光
B(ベース)に電流が流れると、C(コレクタ)とE(エミッタ)の間で電流が流れるようになる。
レンズ部分に光があたると、C(コレクタ)とE(エミッタ)の間で電流が流れるようになる。
レンズ
①トランジスター
②フォトトランジスター
小電流
電流
電流

## Slide 38: 解説 ボリューム
ボリュームのしくみ
ボリュームとは、つまみを回すことで抵抗の値を変えることができる部品です。つまみは回転軸につながっていて、ツマミを回すと回転軸が回ります。
回転軸と一緒に摺動子(しゅうどうし)も移動します。摺動子と抵抗体が接する場所が変わることで、抵抗の大きさが変わるしくみです。
ボリュームとは一般的には音量を調整する可変抵抗や仕組みのことをいいますが、電子部品の分野では、音量調整用に限らず、可変抵抗のことをボリュームということもあります。
可変抵抗を英語にすると、 Variable Resistorとなり、 省略してVRと表記されることもあります。
閑話
端子１と３の間の抵抗値がボリュームの最大の抵抗値で、端子１と２(または端子３と２)の間の抵抗値が可変したときの抵抗値になります。
摺動子の位置と、電流の経路を見ると、抵抗体を通る距離が違うのが分かると思います。抵抗体を通る距離が長いと抵抗の値が大きく、距離が短いと、抵抗が小さくなります。
摺動子が端子1に近い
端子１と２の抵抗＝小
摺動子が端子1から遠い端子１と２の抵抗＝大
抵抗体
端子
摺動子
回転軸
1
3
2
しゅうどうし

## Slide 39: まとめ
センサー
身の回りには多くのセンサーが使われており、センサーの特徴を生かしたハードと組み合わせることで、希望する動作を実現している。
障害物回避
アボイドカーから発射した光が、光センサーに戻ってくるか、戻ってこないかの情報を処理して、モーターをON/OFFさせてアボイド(障害物回避)動作を実現している。
動力伝達
動力伝達方法の一つに摩擦車があり、摩擦による伝達方式は滑りにより、正確な回転数の伝達や、大きな力の伝達には不向きである。
速度伝達率は、実際の部品の大きさから計算できる。
マイコンとプログラム
最近の電気製品にはほとんどのものにマイコンが使用されている。マイコンの中にはプログラムが書かれていて、複雑な手順の作業を間違えることなく、常に同じレベルで行うことができる。
必要とする動作が、どのような回路、メカの構造で実現しているのかを知るのは、技術的、科学的な目を育てます。
これから身の回りの機器はもっと高度にもっと複雑になっていくでしょう。その中で、その機器の動作を技術的な目で見てみることはますます大切になります。