## Slide 1: ワイドFMラジオ 組み立てガイド
ワイドFMも クリアに受信！
TK-744

## Slide 2: 学習の狙い
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
狙い | 推測 | 確認 | まとめ
生活の中で利用されている電波について、その基本的な特徴を知る | ●身の回りにある電波を探してみよう ●電波の種類を知る | （5～８ページ） | ●電磁波を含む電波は、生活の中で多く使われており、利便性向上に欠かせないものになっていることを知る ●電波が電磁波の一種であることを知り、電磁波の基本的な特徴などを知る
ラジオの電波について知る | ●FMとAMの違いを知る ●ワイドFMについて知る | （９～11ページ） | ●AM放送と、FM放送の基礎的情報を知る。 ●ワイドFMについて知る
授業等でこのパワーポイントを使用する際、このマークがあるページは先生のみでご利用いただいてもよいページです。
生徒へ表示しなくてもよい場合は。パワーポイントで非表示スライドに設定してください。

## Slide 3: ワイドFMラジオの特徴
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
搭載している機能、しくみ | 学習できる内容
スピーカ | 電気エネルギーを音に変換するしくみ
可変抵抗（ボリューム） | ボリュームのしくみ
部品種類 | 部品数
総部品数 | 34点
はんだ付け部品数 | 15点
はんだ付け箇所数 | 48カ所

## Slide 4: タイムテーブル例
 |  | 項目 | 内容
1時限目 | 20分 | 電波を知ろう | 身の回りの電波
 | 20分 | FMとAMについて知ろう | FMとAMについて、ワイドFMについて
2時限目 | 40分 | 組み立て | はんだづけの方法~はんだづけ
3時限目 | 40分 | 組み立て | はんだづけ～組み立て完了
4時限目 | 10分 | 動作チェック トラブルシューティング | 動作チェックとトラブルシューティング
 | 20分 | 回路や動作の解説 | 回路解説 使用部品の解説
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック

## Slide 5: 学習内容１
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
①身の回りにある電波を探してみよう
考えられる答え | テレビ ラジオ スマートホン | ICカード WiFi トランシーバー | 電子レンジ GPS 電波時計
電波を含む電磁波は、生活の中で多く使われており、利便性向上に欠かせないものになっていることを知る
②電波の種類を知る
電波が電磁波の一種であることを知り、電磁波の基本的な特徴などを知る

## Slide 6: 調べてみよう
ラジオ放送
12:34
テレビ放送
電波時計
スマートホン
スマートホン
ICカード
GPS衛星
カーナビ
パソコン
テレビ
電子レンジ
ルーター
ラジオ
アンテナ
①身の回りにある電波を探してみよう。

## Slide 7: 調べてみよう
使われている場所、製品 | 電波の役割
ラジオ放送（AM/FM) | 音声信号を送る
テレビ放送 | 音声/画像/番組データなどを送る
スマートホン（通話） | 音声信号を送受信する
スマートホン（データ） | 文字や画像、音楽のデータを送受信する
パソコン | 文字や画像、音楽のデータを送受信する
カーナビゲーション | 位置情報や地図データを送る
ICカード（例：交通系カード） | 乗車/降車情報や、金額情報を送受信する
トランシーバー | 音声信号を送受信する
電子レンジ | 物を温める
電波時計 | 日付/時間の情報を送る
①身の回りにある電波を探してみよう。

## Slide 8: 調べてみよう
周波数(Hz) | 名称 | 用途 | 特徴
300GHz | EHF ミリ波 | レーダー、電波望遠鏡 | 
30GHz | SHF センチ波 | レーダー、衛星放送、ETC、 無線LAN | 
3GHz | UHF 極超短波 | 携帯電話、テレビ、GPS、 電子レンジ、無線LAN | 
300MHz | VHF 超短波 | FMラジオ | 
3MHz | HF 短波 | 短波ラジオ、船舶通信 | 
300kHz | MF 中波 | AMラジオ、船舶通信 | 
30kHz | LF 長波 | 電波時計 | 
3kHz | VLF 超長波 | 潜水艦通信 | 
身の回りの電波の周波数
電波とは、電磁波の一種です。
電磁波とは、真空中、空気中、物体中を伝わる電気のエネルギーの波のことです。
電波は目に見えませんし、触ることもできません。そのため電波をキャッチするためにはアンテナが使われます。
電波の速さは、1秒間に30万kmで、光の速さと同じです。
電波の大きさはヘルツ(Hz)という単位で表し、周波数といわれます。
例えば、1秒間に繰り返される波の数が １回なら1Hz、 1000回なら、1000Hz=1kHzです。
広い範囲に 向けて使う
特定の方向に 向けて使う
電波とは
電波の速さ
電波の単位

## Slide 9: 学習内容２
 | AM変調 | FM変調
特徴 | 送ろうとしている信号の形をそのまま電波の形に変えます。波形の高さ、つまり振幅が変わるので、「振幅変調」といいます。 | 電波の波の高さは同じで、送ろうとしている信号の波形の高低に応じて、周波数を変えます。周波数が変わるので、「周波数変調」といいます。
送りたい信号 (音声や音楽) |  | 
ラジオ局が 出す電波 |  | 
組み合わせたあと |  | 
①変調と復調
ラジオの電波で、音声や音楽を送るための方法には、AM変調とFM変調の２種類があります。
音声信号や音楽信号を、ラジオなどの受信機に届けるには、ラジオ局から出す電波と組み合わせなければなりません。その「音声信号を電波に組み合わせる」ことを「変調」といいます。
ラジオで受信した電波は変調されている形なので、その電波から元の情報(音声や音楽)だけを取り出す必要ががあります。その取り出す処理のことを「復調」といいます。

## Slide 10: 学習内容２
②FM放送とAM放送
放送の種類 | 変調の方法 | 利用されている 周波数 | 特徴 | 
AM放送 | 振幅変調 Amplitude Modulation | 522kHz ~ 1620kHz | メリット | 電波の届く範囲が広い
 |  |  | デメリット | 他の電波の影響を受けやすいので混信や雑音が多い 鉄筋コンクリートでは電波が遮られる
FM放送 | 周波数変調 Frequency Modulation | 76MHz ~ 108MHz | メリット | 他の電波の影響を受けにくいので雑音がなく、クリアに音が聞こえる
 |  |  | デメリット | 電波の届く範囲が狭い

## Slide 11: 学習内容２
③ワイドFM放送
ワイドFMとはFM補完放送とも言われ、都市部でのAMラジオの受信状態(*1)を改善するためや、放送地域内の災害対策や難聴対策のために、FMの周波数を利用してAM番組を放送することです。
従来のFM放送の周波数は 76.1MHz ~ 90 MHz
ワイドFM放送の周波数は 90.1MHz ~ 94.9MHz
となっています。
ワイドFMを受信するためには、90.1~94.9MHzの受信に対応した機器が必要になります。
*1 都市部では、鉄筋コンクリートの高層建物や、パソコンなどの電波を発生する電子機器が多くあり、その影響でAM放送に雑音が入りやすい状況となっています。
ワイドFMとは
従来放送との違い
電波は限られた資源であり、勝手な電波の利用は、通信を混乱させる原因となります。
電波を発信して利用するには、守らなければいけないルールがあり、そのルールが「電波法」として定められています。
電波法

## Slide 12: 必要な道具
はんだごて | はんだ | (＋)ドライバー
はんだごて台 | ラジオペンチ | ニッパー
No2:M3用

## Slide 13: ワイドFMラジオ 各部の名前
増幅用IC
音量調整ツマミ
ラジオモジュール
スピーカ
チューニングツマミ
FMアンテナ
電源スイッチ
電源(乾電池)
発振子
ラジオIC

## Slide 14: はんだづけ (はんだづけの方法)
はんだづけとは
はんだづけの方法
電子部品間で電気が流れるように、また物理的に接合が外れないように固定することです。
『電気が流れるように接合すること』ですから、単に固定するだけではダメです。
ランドと部品の足
の両方に熱を加えます。
５~６秒くらいが目安です。
温めた部分にはんだを流し込みます。
はんだが十分になじんだら、
まず、はんだを外し、
次に、はんだごてを外します。
最後に、部品の足を根元からニッパーで切ります。
ランド
部品の足
Good!
失敗例
ランドと部品の足にまんべんなくはんだがついていて、ツヤがあり、富士山のような盛り上がりになっていれば完璧です！
イモはんだ
目玉はんだ
ショート

## Slide 15: はんだづけ（はんだづけに失敗したら）
はんだの修正方法
失敗したときに絶対やってはいけないこと！
はんだ吸い取り線
はんだ吸い取り線は、銅線を編んで作られたものです。
はんだ吸い取り線を取り去りたいはんだに重ね、
上からはんだごてであたためると、溶けたはんだが
毛細管現象ではんだ吸い取り線に吸い取られます。
もしはんだづけに失敗しても、慌てないでください。はんだづけは修正することができます。
はんだ吸い取り器
バネがついた注射器のような構造になっています。
はんだごてで溶かしたはんだに、ピストンを押し下げた
状態の吸い取り器を近づけ、ボタンを押して
ピストンが元に戻るときに空気と一緒に溶けたはんだ
も吸い込むことではんだを除去します。
ぐらぐらと部品を揺らしたり、無理に上から押さえたり、引き抜いたりすると、ランドがはがれてしまいます。
断線すると、電気が流れないので回路は正常に動作しません。
あ

## Slide 16: はんだづけ
10kΩ (茶黒橙金)
取りつけ方向なし
R1
R2
抵抗
電流の流れを制限して、回路にちょうど良い値にします。
回路記号
知っておこう
色で値を表示
① 抵抗

## Slide 17: はんだづけ
VR1 (TUNING)
VR2 (VOLUME)
ボリューム
つまみを回すことで抵抗の値を変えることができる部品です。
音量の調節などに使われます。
回路記号
知っておこう
② ボリューム

## Slide 18: はんだづけ
知っておこう
セラミックコンデンサ
電気を貯めることができる部品。 電源の安定や、電気信号を遅延させたいときなどに使われます。
回路記号
③ セラミックコンデンサ
取りつけ方向なし
C1
0.1μF(104と表示)
表示

## Slide 19: はんだづけ
知っておこう
取りつけ方向あり
U1
目印の向きをチェック！
④ IC
はんだブリッジに注意。
IC
集積回路（Integrated Circuit）の頭文字をとってICと言われます。
集積回路とは、トランジスタやコンデンサ、抵抗を超小型化して、これを小さな基板にまとめて、目的の機能として働くようにしたものです。
ここで使っているICは、信号を増幅するパワーアンプの働きをするICです。
回路図中の記号

## Slide 20: はんだづけ
知っておこう
取りつけ方向あり
C2 C3 C4 C5
足の長い方が＋
線の入っている方 (マイナスマークがある方）がー
100μF 470μF
⑤ 電解コンデンサ
電解コンデンサ
セラミックコンデンサと同じように電気を貯めることができる部品。
電気をためる材料によって、セラミックコンデンサや電解コンデンサ、フィルムコンデンサなどのいろいろな種類があります。
回路記号
＋

## Slide 21: はんだづけ
取りつけ方向なし
知っておこう
SWITCH
回路記号
スイッチ
電流、電圧や信号の流れを切り替えるための部品。
ここでは電池の電源のON/OFFに使われています。
⑥ スイッチ
はんだブリッジ に注意。

## Slide 22: はんだづけ
CN1
CN2
⑦ コネクター
目印の向きをチェック！
基板ウラ面に取り付け！
目印

## Slide 23: 組み立て
知っておこう
スピーカ
電気のエネルギーを音エネルギーに変換します。
回路記号
⑧ スピーカの取り付け
端子が図の位置にくるように取りつけます。
ねじ
スピーカ
金具

## Slide 24: 組み立て
基板の４か所と、スピーカ端子をはんだめっきする。
⑨ 基板のはんだめっき
①端子をはんだであたためます。
②端子にはんだだけを溶かしてつけます。
基板のはんだめっき

## Slide 25: 組み立て
ビニールコードをスピーカ端子にはんだづけ
配線に極性（＋、－）はありません。
⑩ スピーカの配線

## Slide 26: 組み立て
極性（＋、－）に注意！
赤いコード → 基板の［＋］
黒(または白)のコード → 基板の［－］
⑪ 電池ボックスの配線

## Slide 27: 組み立て
① 基板のウラ面にねじ付きスペーサー を取り付ける。
② 電池ボックスをねじ付き スペーサーに取り付ける。
⑫ 電池ボックスの取りつけ

## Slide 28: 組み立て
⑬ FMアンテナの取りつけ
基板 ウラ面 に、
ねじ、ナットで取りつけます。

## Slide 29: 組み立て
コネクターの目印を合わせて
最後までしっかり押し込む。
⑭ ラジオモジュールの取りつけ

## Slide 30: もう一度確認しよう
動作チェックで電源を入れる前に、
もう一度ポイントをチェックしよう。
コードの＋、ーの配線の場所を確認
向きの確認
奥まで差し込まれていることの確認
目印の向きを確認
はんだブリッジがないことを確認
白い線の向きを確認
動作チェックへ
FMアンテナが ねじで固定されていることを確認
はんだブリッジがないことを確認

## Slide 31: 動作チェック
 | チェックの手順
(１) | 音量調整ツマミを反時計回りに回す。
(２) | スイッチをOFFの位置にする。
(３) | 電池ボックスに乾電池を入れる。＋、－間違えないように！
(４) | スイッチをONの位置にする。
(５) | 音量調整ツマミを１／４程度(90度くらい)回す。
(６) | チューニングツマミを回してFMの放送を受信できることをチェック。
スイッチ
音量調整ツマミ
チューニングツマミ
うまく受信するコツ
チューニングツマミは、少しずつ、ゆっくりと回します。
うまく受信できない場合は場所を変えてみましょう。
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)

## Slide 32: トラブルシューティング
症状 | ここをチェック
全く音が出ない | 乾電池の極性(+,－)が逆になっていませんか？または消耗していませんか？ 電池ボックスの配線の(+,－)が逆になっていませんか？ ICは正しくはんだづけされていますか？また向きはあっていますか？ 音量が最小になっていませんか？ VR2は正しくはんだづけされていますか？
ノイズだけで放送が受信できない | U1、C5、VR1、VR2は正しくはんだづけされていますか？ CN1、CN2は正しくはんだづけされていますか？また向きはあっていますか？ アンテナはしっかりねじで取りつけられていますか？ 本体の場所を窓際や別の部屋に変えてみてください。
スピーカから音声と一緒にビリビリとした音がする。 | スピーカと基板の間に、部品の切れはしなどが入り込んでいませんか？
Tips!
うまく動かない原因は、はんだがうまくついていないことが原因である場合が９０％以上を占めています。
一見うまくついているように見えても、実はついていないことがあります。
そこで、はんだづけした場所を、はんだごてでもう一度温めて溶かしなおしてみましょう。

## Slide 33: 解説 アンテナ
アンテナとは
アンテナとは電波を送信したり、受信したりするものです。
ラジオなどの放送局には電波を送り出すための送信アンテナ、身の回りにあるラジオなどの機器には受信アンテナがついています。
アンテナの長さ
アンテナは使用する(キャッチしたい)電波の周波数に応じた、ちょうど良い長さでないと、電波を効率よくキャッチできません。
アンテナの効率の良い長さは電波の周波数で決まります。FMの電波であれば、数十cm~数mになります。
FMアンテナ
身の回りにはいろんな種類の電波が飛び交っています。アンテナは、それぞれの電波の特徴に合わせて長さや形を工夫して作られています。電波を使う商品のアンテナの形を調べてみると面白いかもしれません。
閑話
ラジコン玩具でよく見るタイプのアンテナ
外からは見えなくても、機器の内側に作りこんであるアンテナもあります。
AMの電波をキャッチするためのアンテナ

## Slide 34: 解説 スピーカ
スピーカは内側に張られた「コーン紙」が振動することで空気を震わせ、音を作り出します。
コーン紙にはコイルが巻かれた筒が取り付けられ、そのまわりに磁石が取り付けられています。このコイルに電気信号が流れると、コイルが電磁石になります。電磁石になったコイルはまわりの磁石と引き寄せ、反発をすることで振動するため、コーン紙も振動します。
このようにして、スピーカは電気信号を音に変えています。
ところで、スピーカのコイルに電気信号を流してコーン紙を振動させるためには、大きなパワーが必要です。ラジオICから出力された信号をそのままコイルに流しても、パワーが弱いためコーン紙を振動させることはできません。そこで、電気信号のパワーを「増幅」する役割をする「パワーアンプ」が必要になります。
パワーアンプは「電力増幅」を行い、コイルがスピーカのコーン紙を振動させるために十分なパワーにしています。
スピーカの断面
スピーカのしくみ
パワーアンプ

## Slide 35: 解説 ボリューム
ボリュームのしくみ
抵抗体
ボリュームとは、つまみを回すことで抵抗の値を変えることができる部品です。つまみは回転軸につながっていて、ツマミを回すと回転軸が回ります。
回転軸と一緒に摺動子も移動します。摺動子と抵抗体が接する場所が変わることで、抵抗の大きさが変わるしくみです。
ボリュームとは一般的には音量を調整する可変抵抗や仕組みのことをいいますが、電子部品の分野では、音量調整用に限らず、可変抵抗のことをボリュームということもあります。
可変抵抗を英語にすると、 Variable Resistorとなり、 省略してVRと表記されることもあります。
端子
摺動子
回転軸
1
3
2
端子１と３の間の抵抗値がボリュームの最大の抵抗値で、端子１と２(または端子３と２)の間の抵抗値が可変したときの抵抗値になります。
摺動子の位置と、電流の経路を見ると、抵抗体を通る距離が違うのが分かると思います。抵抗体を通る距離が長いと抵抗の値が大きく、距離が短いと、抵抗が小さくなります。
摺動子が端子1に近い
端子１と２の抵抗＝小
摺動子が端子1から遠い端子１と２の抵抗＝大
閑話

## Slide 36: 解説 回路図
ラジオモジュール
放送局から送られてくる電波はアンテナでキャッチされ電気信号に変換されます。しかし、いろいろな放送局の電波が飛び交っていますので、必要な電波だけを選局しなければなりません。また電波は音声信号の情報も含まれた形に変化しているので、それを元に戻す復調という処理が必要です。
スピーカ
増幅部
FMアンテナ
電波をラジオICで処理したあとに音声信号が出力されますが、そのままではパワーが弱くスピーカが鳴らないため、パワーアンプIC(U1)を使って電力を増幅し、スピーカを鳴らしています。
これらの複雑な処理は、
ラジオモジュール上の
ラジオIC(U1)で行われます。

## Slide 37: まとめ
電子機器には電波を利用するものが多数あり、身の回りには電波が多く飛び交っている状態です。
その電波について正しい知識を身につけることはとても大切になっていきます。
電波
電波は、生活の中で多く使われており、利便性向上に欠かせないものになっている。
電波は電磁波の一種であり、電波の特徴に合わせて、いろいろな用途で使われている。
スピーカ
電気エネルギーが音のエネルギーに変換される。
スピーカは、コイルと磁石とコーンでできており、コイルに電流を流すと電磁石になることを利用して、磁石の引き寄せあう、反発する力でコーンを振動させて、空気を振動させて音を作っている。
AM放送、FM放送
ラジオ放送には、AM放送とFM放送があり、電波と情報を組み合わせる方法が違う。
AM、FMそれぞれの電波の特徴を生かした使い方がされている。