## Slide 1: デジタルアラーム時計 組み立てガイド
時報機能がついて便利！ TK-738

## Slide 2: 学習の狙い
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
狙い | 推測 | 確認 | まとめ
生活の中で利用されている技術について、身近な「時計」を通して学習する。 | ●「時間」を利用した製品を調べてみよう。 ●「時計」の歴史について調べ、どの様に発展してきたか考えてみよう。 | （5～7ページ） | ●使用目的によって「時間」を利用した製品がいろいろあり、生活の利便性向上に寄与していることを知る。 ●昔の時計と現在の時計でどのような点が変わり、それによって生活がどのように変わったかなどを知る。
身の回りで多く使われているACアダプターについての知識と、適切な使い方を知る。 | ●ACアダプターを使った機器を探してみよう。 ●ACアダプターのラベルの意味を知ろう。 ●ACアダプターについて詳しく知ろう。 | （8～11ページ） | ●ACアダプターが使われている機器から、ACアダプターの目的を推察する。 ●ACアダプターのラベルの意味を知り、適切な使用方法を知る。 ●ACアダプターの種類や電気的特徴を知る
授業等でこのパワーポイントを使用する際、このマークがあるページは先生のみでご利用いただいてもよいページです。
生徒へ表示しなくてもよい場合は。パワーポイントで非表示スライドに設定してください。

## Slide 3: デジタルアラーム時計の特徴
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
搭載している機能、しくみ | 学習できる内容
時計表示LED （赤） | LEDのメリット、デメリット
ブザー | ブザー鳴動回路
スイッチ | いろいろなスイッチ
ACアダプター | ACアダプターの特徴、使用方法
部品種類 | 部品数
電子部品数 | １８点（はんだづけ箇所：７３）
機構部品、プラスチック部品数 | ８点

## Slide 4: タイムテーブル例
 |  | 項目 | 内容
1時限目 | 20分 | 「時間」を利用した製品 「時計」の発展 | 身の回りを探してみよう 昔と今の「時間」の違いと生活
 | 20分 | ACアダプターを知ろう | ACアダプターが使われている機器と目的 ACアダプターのラベルの意味 ACアダプターの種類や電気的特徴
2時限目 | 40分 | 組み立て | 組み立て ドライバーの使い方
3時限目 | 10分 | 動作チェック トラブルシューティング | 動作チェックとトラブルシューティング
 | 20分 | 回路や動作の解説 | 回路解説 使用部品の解説 動作の詳細
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック

## Slide 5
学習内容１
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
①「時間」を利用した製品を調べてみよう。
考えられる答え | 時計 DVDレコーダー スマートホン | 炊飯器 テレビ 洗濯機 | 授業チャイム パソコン 電子レンジ | 信号機 電車
これらの製品が「時間」を利用することで何が便利になるのかを考えてみる。
「時間」を利用した製品が、生活の利便性向上に寄与していることを知る。
昔の時計と現在の時計をくらべ、生活がどのように変わったかなどを知る。
②「時計」の歴史について調べ、どの様に発展してきたか考えてみよう。
昔 | 現在
日時計 線香が燃える時間 ゼンマイ式時計 振り子時計 | 電波時計 クオーツ(クリスタル)時計 GPS時計 インターネット時計
昔の時計と現在の時計をくらべ、生活がどのように変わったかなどを考える。

## Slide 6
調べてみよう
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
使われている場所、製品 | 時間利用での便利な点
時計 | 正確な時刻を知ることができる
炊飯器 | 設定した時間に合わせて自動でご飯が炊ける
授業チャイム | 正確な区切りを自動で知らせてくれる
DVDレコーダー | 設定した時間に合わせて自動で録画する
テレビ | タイマーなどを利用すると、自動OFFなどができる
パソコン | 作成したファイルに時間データも記録され、整理や検索に利用できる
スマートホン | タイマーや時間に連動したアプリが利用できる
洗濯機 | 洗濯、脱水する時間を設定できる
電子レンジ | 食品を温める時間を正確にコントロールできる
電車 | 時刻表に合わせて運行される
信号機 | 決められた時間通りに変わり、スムーズな交通の制御を行う
「時間」を利用した製品が、生活の利便性向上に寄与していることを知る。
昔の時計と現在の時計をくらべ、生活がどのように変わったかなどを知る。

## Slide 7
調べてみよう
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
昔の時計 | 昔の時計の欠点
・日時計 ・線香が燃える時間を計る時計 ・ゼンマイ式時計 ・振り子時計 | ・太陽が出ていないとダメ ・時間の進み方が一定でない ・ねじ(ゼンマイ)を巻かないと止まってしまう ・誤差が大きい
現在の時計 | 変わった点・便利になった点
・電波時計 ・クオーツ(クリスタル)時計 ・GPS時計 ・インターネット時計 ・ソーラー時計 ・スマートウォッチ | ・いつでも、どこでも時間を知ることができる ・とても正確に時刻を表示する ・少しのエネルギーで長い間動作する ・時刻以外の情報も表示する
「時間」を利用した製品が、生活の利便性向上に寄与していることを知る。
昔の時計と現在の時計をくらべ、生活がどのように変わったかなどを知る。

## Slide 8
学習内容２
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
①身の回りのACアダプターを使った機器を探してみよう。
考えられる答え | スマートフォンの充電器 ポータブルラジオ | ノートパソコン WiFiのルータ | 携帯ゲーム機 | 電話/FAX機器 バックライト付き時計
ACアダプターが主にどのような機器で使われているか、どんな目的で使われているか考える。
ACアダプターが使われている機器から、ACアダプターの目的を推察する。
ACアダプターのラベルの意味を知り、適切な使用方法を知る。
②ACアダプターのラベルの意味を知ろう。
身の回りで多数使われているACアダプターのラベルの内容の意味を知り、
互換性のないACアダプターを使って機器を破損させたりすることがないように、
適切な使い方を知る。
③（発展）ACアダプターの種類について詳しく知ろう。
似たような形状、使い方のACアダプターにも電気的な違いがあることを知る。
ACアダプターの種類や電気的特徴を知る。

## Slide 9
調べてみよう
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
ACアダプターが使われている機器から、ACアダプターの目的を推察する。
ACアダプターのラベルの意味を知り、適切な使用方法を知る。
スマートフォンの充電器 ポータブルラジオ | ノートパソコン WiFiのルータ | 携帯ゲーム機 | 電話/FAX機器 バックライト付き時計
①-1 身の回りのACアダプターを使った機器を探してみよう。
①-2 どんな用途で、どんな理由から使われているか考えてみよう。
用途 | 理由・目的
マイクロコントローラ(マイコン)を搭載した、 小型の電子機器の電源 | マイコンは大抵の場合3Vや5Vのような低い直流電圧で動作します。一方学校や家の電源はAC100Vです。つまりACアダプターは、目的の電圧に変換するために使われます。
持ち歩き用の小型な機器に充電する電源 | 携帯機器は少しでも軽く小さくする必要があります。そのため、AC100Vを低い直流電圧に変換する回路は、本体の外にある方がメリットが大きくなります。
小型の機器で、常時表示するディスプレイがついているような機器の電源 | 常時点灯や表示して電流を消費する機器の場合、電池で動かすと、すぐに電池が消耗してしまいます。 そこでAC100Vを使う方法もありますが、AC100Vを変換する回路を内蔵すると形が大きくなってしまい小型になりません。そんなときにACアダプターが使われます。
小型の機器で、常時点灯しているライトや常時電波を発信しているような機器の電源 | 
ACアダプターの種類や電気的特徴を知る。

## Slide 10
調べてみよう
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
ACアダプターが使われている機器から、ACアダプターの目的を推察する。
ACアダプターのラベルの意味を知り、適切な使用方法を知る。
INPUT(入力電圧) ： 入力できる交流電圧の範囲と周波数(※1)と、
動作時に最大で流れる電流や電力(※2)が書かれています。
※１ ほとんどの場合50Hzまたは60Hzになります。
※２ 例えば、学校の教室で、一つのコンセントにたくさんのACアダプターを繋ぐ場合に、 そのコンセントにどのくらい負荷がかかるのかを知るために記載されます。
OUTPUT(出力電圧) ： ACアダプターから出力される電圧と
最大で取り出せる電流の容量が書いてあります。
PSEマーク：
この機器が、法律を守って製造(または輸入)された「特定電気用品(※3)」であることを示すマークです。
※３ 特定電気用品は法律で定められており、特定電気用品は、定められた試験を受ける必要があります。
極性表示のイラスト：
(+)極と(－)極が、プラグの外側と内側のどちらであるか書いてあります。
図のような場合は、プラグの 外側が － で、 内側(センター)が ＋ であることを示しています。
＋
ー
接続する機器で決められている電圧を選び、その機器が必要とする電流(消費電流)のできれば倍以上の電流容量を持つACアダプターを使いましょう。
電流容量を超えるような使い方をすると、ACアダプターが破損します。最悪の場合は発火することもあります。
極性が違っていると、電池を逆に入れたような状態になり、接続した機器が破損します。ACアダプター自体が壊れてしまうこともあります。
②ACアダプターのラベルや刻印の意味を 知ろう。
ACアダプターの種類や電気的特徴を知る。

## Slide 11
調べてみよう
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
ACアダプターが使われている機器から、ACアダプターの目的を推察する。
ACアダプターのラベルの意味を知り、適切な使用方法を知る。
発展
ACアダプターには種類があります。
同じ電圧が出ているからと安易に別の機器で使うと思わぬトラブルの元になります。
ここでACアダプターについて、少し詳しく調べてみましょう。
ACアダプターの見た目だけでは、どの種類かを区別することは難しいので、
ACアダプターを流用するときは、仕様を確認したり、テスターで確認するなどして、
十分注意することが必要です。
種類 |  | 一般的な特徴 | メリット・デメリット
トランス式 | 非安定化 | 大きく重い 発熱量が多い 電流容量が小さい (容量を大きくするとさらに大型化する。) | ・接続する機器の消費電流によって、出力電圧が変化してしまう ・出力電圧が少し波打ったような電圧(脈流電圧)になっているので接続する機器によっては誤動作する
 | 安定化 |  | ・接続する機器があってもなくても、一定の電圧が出力される ・電気的なノイズが少ない
スイッチング式 | (安定化) | 小型で軽い 発熱量が少ない 電流容量が大きい | ・接続する機器があってもなくても、一定の電圧が出力される ・電気的なノイズが多く、機器の誤動作の原因になることもある
③ACアダプターの種類について詳しく知ろう。
ACアダプターの種類や電気的特徴を知る。

## Slide 12: 必要な工具
はんだごて | ニッパー
はんだごて台 | ラジオペンチ
はんだ | (＋)ドライバー
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
No2:M3用
電源として、
USBポート
または
AC100Vコンセント
が必要です。

## Slide 13
デジタルアラーム時計の構造
または
USBポート
マイコン
集合抵抗
ブザー
DCプラグ
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
DCジャック
時計表示LED
USB電源コード
発振子
USBプラグ
USB-ACアダプター
スイッチ
AC100V
コンセント

## Slide 14
はんだづけ （はんだづけの方法）
はんだづけとは
はんだづけの方法
電子部品間で電気が流れるように、また物理的に接合が外れないように固定することです。
『電気が流れるように接合すること』ですから、単に固定するだけではダメです。
ランドと部品の足
の両方に熱を加えます。
５~６秒くらいが目安です。
温めた部分にはんだを流し込みます。
はんだが十分になじんだら、
まず、はんだを外し、
次に、はんだごてを外します。
最後に、部品の足を根元からニッパーで切ります。
ランド
部品の足
Good!
失敗例
ランドと部品の足にまんべんなくはんだがついていて、ツヤがあり、富士山のような盛り上がりになっていれば完璧です！
イモはんだ
目玉はんだ
ショート
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック

## Slide 15
はんだづけ （はんだづけに失敗したら）
はんだの修正方法
失敗したときに絶対やってはいけないこと！
はんだ吸い取り線
はんだ吸い取り線は、銅線を編んで作られたものです。
はんだ吸い取り線を取り去りたいはんだに重ね、
上からはんだごてであたためると、溶けたはんだが
毛細管現象ではんだ吸い取り線に吸い取られます。
もしはんだづけに失敗しても、慌てないでください。はんだづけは修正することができます。
はんだ吸い取り機
バネがついた注射器のような構造になっています。
はんだごてで溶かしたはんだに、ピストンを押し下げた
状態の吸い取り機を近づけ、ボタンを押して
ピストンが元に戻るときに空気と一緒に溶けたはんだ
も吸い込むことではんだを除去します。
ぐらぐらと部品を揺らしたり、無理に上から押さえたり、引き抜いたりすると、ランドがはがれてしまいます。
断線すると、電気が流れないので回路は正常に動作しません。
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
あ

## Slide 16
組み立て（はんだづけ）
②抵抗
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
10kΩ (茶黒黒赤茶)
取りつけ方向なし
①ダイオード
取りつけ方向あり
線の入っている方をチェック
R1
R2
線のある方がK
線のない方がA
ダイオード
特性の違う2種類の半導体を接合して、一方向にだけ電流を流すようにした部品です。 交流を直流にしたり、逆流を防ぐために使われます。
回路記号
抵抗
電流の流れを制限して、回路にちょうど良い値にします。
回路記号
知っておこう
色で値を表示

## Slide 17
組み立て（はんだづけ）
④セラミックコンデンサ
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
30pF (30と表示)
取りつけ方向なし
③発振子
C2
C3
C4
知っておこう
0.1μF(104と表示)
コンデンサ
電気を貯めることができる部品。 電源の安定や、電気信号を遅延させたいときなどに使われます。
回路記号
発振子
規則正しい電気の波を発生させる部品。マイコンのクロック信号として使われます。
取りつけ方向なし
回路記号
XT1
表示

## Slide 18
組み立て（はんだづけ）
⑥集合抵抗
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
表示のある面
⑤ICソケット
取りつけ方向あり
RA1
知っておこう
集合抵抗
複数本の抵抗をひとつのパッケージにまとめた部品。 基板上の同じ値の抵抗をコンパクトにまとめたいときに使われます。
回路記号
ICソケット
熱や静電気に弱いICを、できるだけ実装(はんだづけ作業)の最後の方で取り扱うために使われます。また、将来機能変更などでICだけを交換したいときに簡単に取りはずし、取りつけが行えるように使われます。
目印の位置をチェック
目印
※ICはあとで取りつけます
取りつけ方向あり
表示のある面をチェック
表示のない面
U1

## Slide 19
組み立て（はんだづけ）
⑧時計表示LED
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
目印
⑦プッシュスイッチ
足と穴を合わせて差し込む
DS1
知っておこう
時計表示LED
数字を表示するのに便利なように、あらかじめ数字の形に配置されたLEDです。
回路記号
プッシュスイッチ
取りつけ方向あり
目印の向きをチェック！
SW1
SW2
※スイッチキャップはあとで取りつけます
足が曲がっていて、穴にスムーズに入らないときは、足を一本ずつまっすぐになるように調節して差し込み、全ての足が穴に入ってから、はんだづけしましょう。
押している間だけ導通するタイプのスイッチです。スイッチは人が機械へ指示や入力をするときに使われ、機械と人のインターフェース性をアップします。
回路記号

## Slide 20
組み立て（はんだづけ）
⑩ブザー
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
＋の表示
⑨トランジスタ
BZ
知っておこう
ブザー
回路記号
トランジスタ
取りつけた後に、上のシールをはがします。
取りつけ方向あり
＋の表示の向きをチェック！
Q1
取りつけ方向あり
無理なく差し込めるところまで差し込みます。 (3～5mm基板から浮きます。)
C
E
B
電流を増幅します。ブザーを駆動するための電流増幅や、微小なセンサー信号の増幅に使われます。
こちら側の足を、基板の＋側の穴に差し込む。
電気のエネルギーを音エネルギーに変換します。
回路記号

## Slide 21
組み立て（はんだづけ）
⑫DCジャック
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
⑪電解コンデンサ
知っておこう
DCジャック
対応した形状のプラグだけが差し込めます。電源の抜き差しが容易になります。
C1
取りつけ方向あり
足の長い方が＋
線の入っている方 (マイナスマークがある方）がー
足と穴を合わせて差し込む
回路記号

## Slide 22
組み立て
⑭IC
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
⑬スイッチキャップ
U1
知っておこう
回路記号
IC
SW1
SW2
取りつけ方向あり
机などを利用して、足の形を整えます。
ギュッとしっかり差し込みます
目印の位置をチェック
目印
本機の動作をコントロールするためのマイコンです。
このマイコンの中に、時計動作を制御するプログラムが書き込まれていて、時計の数字表示やアラーム動作の制御、ブザーの制御、また、スイッチからの信号で表示を切り替える動作を行います。
切り欠き

## Slide 23
組み立て
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
⑮足の取りつけ
完成！
ねじとナットを取りつけます。
最後は、ラジオペンチを使って、しっかりねじを締めましょう。
チェックへ

## Slide 24
もう一度確認しよう
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
＋の向きを確認
動作チェックで電源を入れる前に、
もう一度ポイントをチェックしよう。
足が全部はんだ付けできていることを確認
LEDの目印の向きを確認
トランジスタの向きを確認
表示の向きを確認
白い線の向きを確認
ICの目印の向きを確認
ICの足は全部ICソケットに差し込まれているか確認
線の向きを確認
動作チェックへ

## Slide 25
動作チェック
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
 | チェックの手順
(１) | DCプラグをDCジャックに差し込む。
(２) | パソコンのUSB端子を使う場合： USBプラグを、USB端子に差し込む。 AC100Vコンセントを使う場合： USBプラグを、USB電源アダプターのUSB端子に差し込み、 次に、USB電源アダプターをコンセントに差し込む。
(３) | LEDに時間と分が、１２：５９ と 表示されることをチェック。
(４) | SW2を押してすぐに離すと、表示が、分秒表示になることをチェック。
(５) | もう一度SWを押すと、時分表示に戻ることをチェック。
(６) | そのまま約30秒待つと、「ピーピーピー」とブザーが鳴ることを確認。
(７) | SW1を押して「ピピ」と音がしたら手を離します。その時LEDに、 A １３ と表示されることを確認。 ※”13”の部分は現在時刻の”時”であり、数字が違っている場合もあります。
SW1
SW2
DCジャック
DCプラグ
USB電源コード
USBプラグ
USB電源アダプター
AC100Vコンセント
LED

## Slide 26
トラブルシューティング
症状 | ここをチェック
時計表示LEDが全く点灯しない | USB電源ケーブルは奥まで差し込まれていますか？ JACK1、D1、XT1、U1のはんだづけはできていますか？
数字の一部が表示されない | DS1、U1のはんだづけはできていますか？ となりとくっついたりしていませんか？
ブザーが鳴らない | BZ1、Q1、R2のはんだづけはできていますか？Q1の向きはあっていますか？
スイッチを押しても表示が変化しない | スイッチのはんだづけはできていますか？U1の端子がとなりとくっついていませんか？
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
Tips!
うまく動かない原因は、はんだづけがうまくついていないことが原因である場合が９０％以上を占めています。
一見うまくついているように見えても、実はついていないことがあります。
そこで、はんだづけした場所を、はんだごてでもう一度温めて溶かしなおしてみましょう。

## Slide 27
使い方 時刻・アラームのセット方法
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
SW1を押し「ピピ」と音がしたら手を離すと設定モードになります。
設定モードでは以下のA～Iの機能を設定します。
LEDの表示例 | 機能／操作
 | [時]をセットします。 SW2で現在時刻の[時]に合わせてSW1を押します。
 | [分]をセットします。 SW2で現在時刻の[分]に合わせてSW1を押します。
 | 時報のON/OFFをセットします。 SW2でONかOFFを選びSW1を押します。
 | アラーム1のON/OFFをセットします。 SW2でON/OFFを選びSWを押します。OFFを選んだ時はアラーム2の設定へ進みます。
 | アラーム1の[時]をセットします。 SW2で希望時刻の[時]を合わせSW2を押します。
LEDの表示例 | 機能／操作
 | アラーム1の[分]をセットします。 SW2で希望時刻の[分]を合わせSW2を押します。
 | アラーム2のON/OFFをセットします。 SW2でON/OFFを選びSWを押します。OFFを選んだ時は設定モードが終了します。
 | アラーム2の[時]をセットします。 SW2で希望時刻の[時]を合わせSW2を押します。
 | アラーム2の[分]をセットします。 SW2で希望時刻の[分]を合わせSW2を押すと設定モードを終了します。

## Slide 28
使い方 その他の機能
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
●表示モード
SW2を押すことで、現在時刻の「時間と分」表示と、「分と秒」表示を切り替えることができます。
●秒の0セット
SW2を押して、表示モードを分秒表示にします。
分秒表示のときに、SW2を長押しすると、秒が0になり、時計のカウントが停止します。
もう一度SW2を押すと、時分表示になると同時に時計のカウントを開始します。
●時報について
時報をONにすると、8時～20時の間の毎正時にブザーを鳴らします。
●アラーム1/2について
アラームを設定した時刻になると、ブザーが約10秒間鳴ります。
ブザーを途中で止めることはできません。
●ブザーについて
本機のブザーには音量調整はありません。ブザー音が大きいときは、ブザーの穴をふさぐようにシールなどをはってください。

## Slide 29
解説 マイコン
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
全てを制御する心臓部。
発展
身の回りでマイコンが使用されているものにはどんなものがあり、どのようなことをコントロールしているか調べてみよう。
最近の電気製品にはほとんどのものにマイコンが使用されています。複雑な手順の作業を間違えることなく、常に同じレベルで行うことができるからです。
また、自分でプログラムを作成してそのマイコンに書き込み、独自の機器を作成できる「マイコンボード」も多く販売されています。(Raspberry Pi、Arduinoなど)
マイコンはマイクロコントローラーの略で、周辺装置を制御するためのプログラムがあらかじめ書き込まれています。
このマイコン一つで必要な働きを行うことから「ワンチップマイコン」とも呼ばれます。
マイコンの内部は図のような構成になっています。
・CPU(中央演算処理装置)
計算や周辺装置の管理などを行う。
・メモリー
プログラムなどを記憶する。
・I/O(アイ・オー)
周辺機器と信号のやり取りを行う。
・タイマー
制御のタイミングなどをコントロール。
この4つがマイコンの基本的な構成です。
洗濯機 | 洗濯の手順をコントロールなど
テレビ | チャンネルや映像のコントロールなど
カメラ | 最適な撮影になるようにコントロールなど
マイコン

## Slide 30
解説 ブザー
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
・ブザーのしくみ
圧電素子という、電圧を加えると変形する素子を金属板に貼りつけた構造になっています。
圧電素子が変形することで金属板も一緒に変形し、その変形により空気を振動させて音を鳴らします。
・特徴
圧電素子を使ったブザーはそのしくみから、人間の声や音楽などを再生するのには向いていません。そのかわりに小型であることを生かして、電子機器の動作確認音や操作音の発生に多く使われます。
電圧を加えると素子が変形する。
圧電素子
金属板
(振動板兼電極)
発振 回路
―
＋
－
―
発振 回路
変形を繰り返して空気を振動させる。
ブザー
人間が聞くことができる音の周波数は20Hz～20kHzと言われていますので、金属板をその範囲で振動させなければなりません。そのため、圧電素子をつかったブザーには発振回路が必要となります。
本機では、この発振回路もマイコンで構成され、マイコンで作りだした信号(電圧)で圧電素子を鳴らしています。

## Slide 31
解説 LED
発展
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
いろんなLED
使用場所、目的に合わせていろいろな形、性能のLEDがあります。身の回りのLEDの特徴を調べみましょう。
形による違い | 
砲弾型LED | 強い指向性が欲しいときに使われます。またはんだ付けがやりやすいので電子工作でよく使われます。
チップLED | 指向性が砲弾型より広く、またとても小型なので、小型機器の中に使われます。
数字表示LED | 数字を表示するのに便利なように、あらかじめ数字の形にLEDが配置されているものや、文字表示に便利なようにLEDを格子状に並べたものがあります。
性能による違い | 
フルカラーLED | 赤、青、緑のLEDチップが１つにまとめられており、自由に色を作り出せる。
ハイパワーLED | 照明、車のライトで使われている。ハイパワーのため発熱が多く、放熱器が付いているものもある。
赤外線LED | リモコンの送信機に使われている。
発光ダイオード(LED)を知ろう
N型半導体
P型半導体
＋ →
← －
特性の異なった2つの半導体（P型半導体とN型半導体）が接合された「PN接合」で構成されます。ここに決まった方向から電圧を加えたときに、
「再結合」という現象が起き、その時に生じたエネルギーが光のエネルギーとなり発光します。
本機でも使用されている数字表示LEDは図のように数字を構成している部分にLEDが入っており、そのLEDの点灯、消灯で数字を表示させるようになっています。
数字を7つのLEDで構成していますので、7セグメントLEDといいます。

## Slide 32
解説 スイッチ
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
スイッチのしくみ
いろいろなスイッチ
スイッチは多くの場所で目にします。
使用場所や目的と、形との関係について考えてみましょう。
目的 | 特徴 | 種類
操作 | 人が機械へ指示や入力をするときに使われます。スイッチ形や動きで、機械と人のインターフェース性をアップします。 | スライドスイッチ ロッカースイッチ トグルスイッチ 押しボタンスイッチ
検出 | 機械の位置や動きを知るため使われます。 | 遠心スイッチ 傾斜スイッチ サーモスタット（温度スイッチ） マイクロスイッチ フックスイッチ
設定 | 主電源を切ってもスイッチの状態が変わらないことを利用して、機械のモード設定用に使われます。 | ディップスイッチ ロータリースイッチ
金属板
本機で使用している時刻設定などに使用するスイッチは「タクトスイッチ」という種類のスイッチです。
タクトスイッチの構造は図のようになっており、上のボタンを押すと、内部に入っている金属板が押され、両端の端子と真ん中の端子が金属板を通して導通します。
押すのをやめると、金属板が元に戻りますので導通が無くなります。
つまり、タクトスイッチは押した時だけONになります。
スイッチ

## Slide 33
解説 回路部分
回路
電源部
制御回路部
時計動作のプログラムが書き込まれたマイクロコントローラー(マイコン)を使って動作します。入力にスイッチ、出力に時計表示LEDとブザーがあり、それらをマイコンで制御しています。
4桁の数字の点灯制御にはダイナミック点灯方式を使っています。
全体的な動き
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
ブザー駆動部
LED表示部
スイッチ
発振回路

## Slide 34
まとめ
現在身の回りには多くの電子機器があり、それら電子機器を動作、充電するための電源機器で溢れています。これら電子機器を誤動作なく安全に使うためには、機器の特徴や表示の読み取り方を知ることはとても大切です。
02
始めよう
01
概要
03
はんだ付け
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
ACアダプター
AC(交流)100Vの電源を機器に必要なDC(直流)電圧に変換する。
取り出せる電流や電圧、プラグのセンターがプラスマイナスどちらであるかといった情報がラベルに表示されている。
機器に合ったACアダプターを使わないと、故障や誤動作の原因となる。
スイッチ
スイッチは主に「操作」「検出」「設定」の目的に使われている。
目的に合わせて、いろんな形や構造のスイッチがある。
ブザー
電気エネルギーが音のエネルギーに変換される。
ブザーは、圧電素子に電圧を加えて変形させることで、空気を振動させて音を作っている。
LED
LEDは電気エネルギーを効率よく変換して光に変えている。LEDは形状や性能の違いなどで表示だけでなく、通信などの分野でも使用される。