## Slide 1: ママがきたセンサー 組み立てガイド
ママの動きをするどくキャッチ！ ママがきたセンサー TK-741

## Slide 2: 学習の狙い
02
始めよう
01
概要
03
組み立てる前に
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
狙い | 推測 | 確認 | まとめ
身の回りのセンサーを使用した製品について、興味をもつことができるようになる。 | 身の回りのセンサーを探してみよう。 センサーの種類について調べてみよう。 | （6～8ページ） | センサーの役割を知る。 センサーの種類について知る。 センサーの利用状況について知る。
授業等でこのパワーポイントを使用する際、このマークがあるページは先生方のみでご利用いただいてもよいページです。
生徒へ表示しなくてもよい場合には、パワーポイントで非表示スライドに設定してください。

## Slide 3: ママがきたセンサーの特徴
02
始めよう
01
概要
03
組み立てる前に
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
搭載している機能、しくみ | 学習できる内容
光センサー （LDR） | 光を検出するしくみ
圧電ブザー | ブザー鳴動回路
トランジスタ | 増幅や電子スイッチのはたらき
IC | ICのはたらき
部品種類 | 部品数
電子部品数 | 44点（はんだ付け箇所：133）
機構部品数 | 4点

## Slide 4
学習内容
身の回りのセンサーを探そう。
02
始めよう
01
概要
03
組み立てる前に
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
センサーの種類を調べてみよう。
答えの例 |  |  |  | 
防犯ライト | 自動ドア | テレビ | ロボット掃除機 | トイレ
スマートホン | エアコン | 自動車 | 洗濯機 | 自動販売機
何を検出するか、検出したものをどのように利用するかによって、いろいろなセンサーがあることを知る。
答えの例 |  |  | 
明るさセンサー | 人感センサー | 赤外線センサー | 障害物センサー
傾きセンサー | 温度センサー | 紙幣選別センサー | 超音波センサー
センサーの役割を考えてみよう。
センサーって何をするもの？
センサーは何のために使われているのだろう？
センサーを使うと生活がどうなるかな？

## Slide 5: タイムテーブル例
 | 項目 | 内容
１時間目 | 身の回りのセンサー センサーの役目 | 探してみよう センサーは何をするものか考えてみよう センサーを使うことの利点
２時間目 | はんだづけ～組み立て | 各部品のはんだづけ はんだづけの方法、修正方法
３時間目 | 動作チェック トラブルシューティング 実験、解説 | 動作チェックとトラブルシューティング
02
始めよう
01
概要
03
組み立てる前に
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック

## Slide 6
調べてみよう
02
始めよう
01
概要
03
組み立てる前に
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
センサーが使われている場所や製品例 | 使われているセンサーの種類の例 | センサーで検出するもの
防犯ライト | 人感センサー 明るさセンサー | 人がいるかどうか 昼間か夜か
スマートホン | 位置センサー 地磁気センサー | どこにいるのか どちらを向いているのか
自動ドア | 人感センサー | 人がいるかどうか
エアコン | 温度センサー | 部屋の温度
テレビ | 赤外線センサー | リモコンの信号
自動車 | 衝突防止センサー | 人や障害物の有無
ロボット掃除機 | 障害物センサー | 家具などの障害物
洗濯機 | 重さセンサー | 洗濯物の重量
トイレ | 人感センサー | 人がいるかどうか
自動販売機 | コイン・紙幣センサー | お金の種類

## Slide 7
調べてみよう
02
始めよう
01
概要
03
組み立てる前に
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
センサーの種類 | センサーのはたらき
人感センサー | 人体から放出されている赤外線をキャッチし、人がいるかどうかを判別する。
位置センサー | GPSを使用し、衛星からの情報をキャッチしてそのセンサーがある場所を特定する。
地磁気センサー | 地球が持っている磁気をキャッチすることで、車などが向いている方向などを特定する。
衝突防止センサー | カメラで周囲の状況を見たり、車から発射された超音波の反射があるかどうかで障害物の有無をキャッチし、自動車などがぶつからないようにする。
重さセンサー | 洗濯機に入れた洗濯物の重さをキャッチし、最適な水の量などを調整する。
コイン・紙幣センサー | 自動販売機などに入れられたコインの大きさや、紙幣のインクが持つ磁気のパターンなどから、投入されたお金がいくらなのかを判別し、正しく買い物ができるようにする。

## Slide 8
調べてみよう
02
始めよう
01
概要
03
組み立てる前に
04
組み立て
07
解説
05
動作チェック
センサーを使うことで、くらしがどのように変わるか考えてみよう。
センサーがあると | くらしの中にあるもの | センサーが無いと
人がくると自動で開く | ドア | 自分で開ける
障害物があると、アラームなどで知らせてくれる | 自動車 | 気が付かずにぶつかってしまうかも
カーナビで間違えずに目的地に案内してくれる |  | 事前に地図などで道を調べなければならない。 途中で道を間違えてもわからない。
洗濯物の量に合わせて、最適な水や洗剤の量を知らせてくれる | 洗濯機 | ちょうどよい水や洗剤の量にならず、うまく洗濯できないかも
人がいるときだけライトが点灯するので省エネになる | トイレ | ライトの消し忘れで、人がいなくても点いたままになるかも

## Slide 9: 必要な工具
はんだごて | ラジオペンチ | 
はんだごて台 | ニッパー | 
はんだ | やすり | 単4乾電池 ２本
02
始めよう
01
概要
03
組み立てる前に
04
はんだ付け
07
解説
05
動作チェック

## Slide 10
ママがきたセンサーの構造
トランジスタ
電源：単4×2本
LED
音量設定
ジャンパー
ブザー
IC
コネクター
スイッチ
センサー
トランジスタ
コネクター
IC
センサー基板
アラーム基板
02
始めよう
01
概要
03
組み立てる前に
04
はんだ付け
07
解説
05
動作チェック

## Slide 11
はんだづけ（はんだづけの方法）
はんだづけとは
はんだづけの方法
電子部品間で電気が流れるように、また物理的に接合が外れないように固定することです。
『電気が流れるように接合すること』ですから、単に固定するだけではダメです。
ランドと部品の足
の両方に熱を加えます。
５~６秒くらいが目安です。
温めた部分にはんだを流し込みます。
はんだが十分になじんだら、
まず、はんだを外し、
次に、はんだごてを外します。
最後に、部品の足を根元からニッパーで切ります。
ランド
部品の足
Good!
失敗例
ランドと部品の足にまんべんなくはんだがついていて、ツヤがあり、富士山のような盛り上がりになっていれば完璧です！
イモはんだ
目玉はんだ
ショート
02
始めよう
01
概要
03
組み立てる前に
04
はんだ付け
07
解説
05
動作チェック

## Slide 12
はんだづけ（はんだづけに失敗したら）
はんだの修正方法
失敗したときに絶対やってはいけないこと！
はんだ吸い取り線
はんだ吸い取り線は、銅線を編んで作られたものです。
はんだ吸い取り線を取り去りたいはんだに重ね、
上からはんだごてであたためると、溶けたはんだが
毛細管現象ではんだ吸い取り線に吸い取られます。
もしはんだづけに失敗しても、慌てないでください。はんだづけは修正することができます。
はんだ吸い取り機
バネがついた注射器のような構造になっています。
はんだごてで溶かしたはんだに、ピストンを押し下げた
状態の吸い取り機を近づけ、ボタンをすとバネの力で
ピストンが元に戻り、空気と一緒に溶けたはんだ
も吸い込むことではんだを除去します。
ぐらぐらと部品を揺らしたり、無理に上から押さえたり、引き抜いたりすると、ランドがはがれてしまいます。
断線すると、電気が流れないので回路は正常に動作しません。
02
始めよう
01
概要
03
組み立てる前に
04
はんだ付け
07
解説
05
動作チェック

## Slide 13
はんだづけ（電気回路の組み立て）
①抵抗
値を確認する。
取りつけ方向なし
R1
R2
R3
R4
R5
R6
色で値を表示
センサー基板
47kΩ(黄紫橙金)
5.1MΩ(緑茶緑金)
10kΩ(茶黒橙金)
1kΩ(茶黒赤金)
100kΩ(茶黒黄金)
5.1MΩ(緑茶緑金)
02
始めよう
01
概要
03
組み立てる前に
04
はんだ付け
07
解説
05
動作チェック

## Slide 14
はんだづけ（電気回路の組み立て）
②IC
向きを間違えないように注意！
14本の足は全部はんだづけする
となりの足どうしがくっつかないように注意
取りつけ方向あり
U1
センサー基板
74HC00
目印
目印がこちら側になるように！
02
始めよう
01
概要
03
組み立てる前に
04
はんだ付け
07
解説
05
動作チェック

## Slide 15
はんだづけ（電気回路の組み立て）
③セラミックコンデンサ
値を確認する。
C2
C5
C6
センサー基板
0.1μF(104と表示)
0.1μF(104と表示)
33pF(33と表示)
④フィルムコンデンサ
値を確認する。
C4
0.068μF(683と表示)
02
始めよう
01
概要
03
組み立てる前に
04
はんだ付け
07
解説
05
動作チェック
取りつけ方向なし
取りつけ方向なし

## Slide 16
はんだづけ（電気回路の組み立て）
⑤電解コンデンサ
向きを間違えないように注意！
値を確認する。
C1
C7
センサー基板
100μF
100μF
⑥無極性電解コンデンサ
値を確認する。
C3
2.2μF
取りつけ方向あり
02
始めよう
01
概要
03
組み立てる前に
04
はんだ付け
07
解説
05
動作チェック
取りつけ方向なし

## Slide 17
はんだづけ（電気回路の組み立て）
⑦トランジスタ
向きを間違えないように注意！
少し浮かせて取り付ける。
Q1
センサー基板
A1266GR
⑧コネクター
差し込み口が外向きになるように取り付ける。
CN1
取りつけ方向あり
02
始めよう
01
概要
03
組み立てる前に
04
はんだ付け
07
解説
05
動作チェック

## Slide 18
はんだづけ（電気回路の組み立て）
⑨光センサー
センサーベースとセンサーパイプ、光センサーを組み合わせる。
上向き、横向きのどちらかの方法で取り付ける。
LDR
センサー基板
02
始めよう
01
概要
03
組み立てる前に
04
はんだ付け
07
解説
05
動作チェック

## Slide 19
はんだづけ（電気回路の組み立て）
①抵抗
値を確認する。
R7
R8
R9
R10
R11
色で値を表示
アラーム基板
20kΩ(赤黒橙金)
1kΩ(茶黒赤金)
5.1MΩ(緑茶緑金)
5.1MΩ(緑茶緑金)
5.1MΩ(緑茶緑金)
R12
R13
R14
R15
R16
R17
330Ω(橙橙茶金)
5.1MΩ(緑茶緑金)
1.8MΩ(茶灰緑金)
100kΩ(茶黒黄金)
20kΩ(赤黒橙金)
1kΩ(茶黒赤金)
02
始めよう
01
概要
03
組み立てる前に
04
はんだ付け
07
解説
05
動作チェック
取りつけ方向なし

## Slide 20
はんだづけ（電気回路の組み立て）
②ジャンパー線
アラームの音量設定によって、取り付け方が変わる。
抵抗の足の切れ端を利用する。
アラーム基板
BUZ-J
02
始めよう
01
概要
03
組み立てる前に
04
はんだ付け
07
解説
05
動作チェック
取りつけ方向なし

## Slide 21
はんだづけ（電気回路の組み立て）
アラーム基板
③IC
向きを間違えないように注意！
14本の足は全部はんだづけする
となりの足どうしがくっつかないように注意
取りつけ方向あり
U1
74HC00
目印
目印がこちら側になるように！
02
始めよう
01
概要
03
組み立てる前に
04
はんだ付け
07
解説
05
動作チェック

## Slide 22
はんだづけ（電気回路の組み立て）
アラーム基板
④セラミックコンデンサ
値を確認する。
C8
C11
0.1μF(104と表示)
0.1μF(104と表示)
⑤フィルムコンデンサ
値を確認する。
C10
C12
C13
0.1μF (104と表示)
0.022μF (223と表示)
0.0047μF (472と表示)
02
始めよう
01
概要
03
組み立てる前に
04
はんだ付け
07
解説
05
動作チェック
取りつけ方向なし
取りつけ方向なし

## Slide 23
はんだづけ（電気回路の組み立て）
アラーム基板
⑥電解コンデンサ
向きを間違えないように注意！
値を確認する。
C9
C14
1μF
100μF
取りつけ方向あり
⑦トランジスタ
向きを間違えないように注意！
少し浮かせて取り付ける。
Q1
A1266GR
取りつけ方向あり
02
始めよう
01
概要
03
組み立てる前に
04
はんだ付け
07
解説
05
動作チェック

## Slide 24
はんだづけ（電気回路の組み立て）
アラーム基板
⑧コネクター
⑨ブザー
BUZ
差し込み口が外向きになるように取り付ける。
CN2
02
始めよう
01
概要
03
組み立てる前に
04
はんだ付け
07
解説
05
動作チェック
取りつけ方向なし

## Slide 25
はんだづけ（電気回路の組み立て）
アラーム基板
⑩スライドスイッチ
5本の足はすべてはんだづけする！
となりどうしがくっつかないように注意！
SW
⑪LED
向きを間違えないように注意！
LED
取りつけ方向あり
02
始めよう
01
概要
03
組み立てる前に
04
はんだ付け
07
解説
05
動作チェック
取りつけ方向なし

## Slide 26
はんだづけ（電気回路の組み立て）
アラーム基板
⑫電池ボックス
向きを間違えないように注意！
BATTERY BOX 1
取りつけ方向あり
電池ボックスの足はほかの部品の足よりかたいので、ニッパーの根元のほうで切るようにしましょう。
02
始めよう
01
概要
03
組み立てる前に
04
はんだ付け
07
解説
05
動作チェック
バネがある方が ー
BATTERY BOX 2
こちら側が ー

## Slide 27
動作チェック
 | チェックの手順
(１) | 乾電池を電池ボックスに入れる。
(２) | センサー基板、アラーム基板のコネクターにコネクターコードを差し込む。
(３) | スライドスイッチをONにする。
(４) | 光センサーの前で手をひらひらさせる。
(５) | アラームが鳴って、LEDが点滅することを確かめる。
コネクターコードのコネクターには差し込む向きがあります。差し込みにくい時はコネクターを裏がえしてみましょう。
スライドスイッチをONにしたときも、アラームが鳴り、LEDが点滅します。
音量設定ジャンパーの取り付け方によっては、アラーム音が鳴らない場合もあります。
02
始めよう
01
概要
03
組み立てる前に
04
はんだ付け
07
解説
05
動作チェック
＋ 、－ に注意！

## Slide 28
トラブルシューティング
症状 | ここをチェック
スイッチONにしてもアラームが鳴らないし、LEDも光らない。 | 電池の向きはあっていますか？ 電池ボックスを取り付ける向きはあっていますか？ 電池は消耗していませんか？ 全体のはんだ付けや部品の取り付け位置などをもう一度チェックしてください。
LEDは光るがアラームが鳴らない | アラーム基板の音量を設定するジャンパー線(BUZ-J)は取り付けられていますか？
アラームは鳴るがLEDが光らない | LEDの向きは間違えていませんか？ R12は正しく取り付けられていますか？
全く動作しない。 | 部品のはんだづけは正しくできていますか。 電池ボックスのはんだづけをチェック。
センサーの感度が悪い | 暗い場所でチェックしていませんか？ 明るい場所でチェックしてください。 ママがきたセンサーはモノが通過したときの明るさの変化をキャッチします。 そのため、明るさの変化が起きにくい暗い場所ではうまくセンサーが反応しません。
暗い場所では使用できません。
人が通ったときにできる光の変化をセンサーがキャッチしやすいように設置してください。
02
始めよう
01
概要
03
組み立てる前に
04
はんだ付け
07
解説
05
動作チェック

## Slide 29
使い方
確認してみよう。調べてみよう。
発展
人が通る場所にセンサーを設置しよう。
暗いところではセンサーが反応しにくいので注意！
センサー基板のフック用穴は押しピンなどに引っ
掛けて使用できます。
センサーの設置場所を探す
途中でコードを切り、別のコードをつないでコードを延長してみよう。
コードをつなぐにはどのような方法があるかな？
ためしにセンサーを暗いところに設置して、アラームが鳴るかどうか実験してみよう。
どのくらいの明るさの時に、よく反応するかも試してみよう。
防犯ライトのセンサーは暗闇でも反応するけど、ママがきたセンサーの光センサーとの違いを調べてみよう。
人が近づいたときにアラームでお知らせする場所にアラーム基板を設置しよう。
勉強部屋などに設置するといいかも！
アラームを鳴らす場所にアラーム基板を設置する
センサーコードの長さは約5mです。
センサー基板とアラーム基板を接続しよう
02
始めよう
01
概要
03
組み立てる前に
04
はんだ付け
07
解説
05
動作チェック

## Slide 30
解説 光センサー
・光センサーのしくみ
光センサーにはLDR（light-dependent resistor：光依存性抵抗）という、光の強さによって抵抗値が変化する部品が使用されています。
LDRは、明るい時には抵抗値が小さくなり、暗くなると抵抗値が大きくなる性質があります。
この性質を利用し、抵抗と組み合わせて電源の電圧を『分圧（抵抗の比で、電圧を発生させる回路）』することで、明るさの変化を電圧の変化に変換しています。
・分圧された電圧
光センサーのLDRと抵抗の47kΩで、分圧回路の全体に加わる電源電圧（ママがきたセンサーでは4.5V)を分圧しています。分圧された電圧の計算式は上記の通りです。この計算式の中のLDRの抵抗値が明るさによって変化するので、分圧された電圧も光の強さに応じて変化することになります。前述の通り、LDRの抵抗値は明るい時は小さく、暗い時は大きくなるので、明るい時は分圧された電圧が高く、暗い時は電圧が低くなります。このようにして、明るさの変化を電圧の変化に変換するしくみになっています。
LDR
抵抗
47kΩ
47kΩ
LDRの抵抗値＋47kΩ
電源電圧
分圧された電圧
電源電圧×
02
始めよう
01
概要
03
組み立てる前に
04
はんだ付け
07
解説
05
動作チェック

## Slide 31
解説 トランジスタ回路
トランジスターは増幅の働きをします。
光センサーの信号（分圧された電圧）は小さな信号なので、トランジスターで大きな信号に変換されます。
小さな信号を大きくすることを増幅といいます。
センサー基板のトランジスタ
トランジスターは電子的にON/OFFする「電子スイッチ」の働きをします。
センサー基板が反応するとONになり、ICに信号が伝えられます。Q1がONになるとC9に電気が蓄えられ、その電気はR9を通して放電されます。その放電される時間を利用し、アラームが鳴る時間を作り出しています。
アラーム基板のトランジスタ
02
始めよう
01
概要
03
組み立てる前に
04
はんだ付け
07
解説
05
動作チェック
ICへ
センサー基板から

## Slide 32
解説 IC回路
トランジスタ回路からの信号を、デジタル信号に変換します。デジタル信号に変換するとは、連続的に変化する信号を電圧が「ある」状態と「ない」状態の2つの状態に変換することです。デジタル信号にすることで、電気的なノイズの影響を受けにくくなります。
センサー基板のIC回路
アラーム音を作り出す回路です。
アラーム音は電圧の「あり」、「なし」を素早く切り替えることで、ブザーを鳴らします。
この回路を「発振回路」といいます。
この発振回路を3段構成にすることで「ピピピピ・ピピピピ・・・」という音にしています。
アラーム基板のIC回路
ママがきたセンサーのIC
ママがきたセンサーに使用しているICは「NAND（ナンド）ゲートIC」という種類です。
IC1つの中に、NANDゲートが4つ入っています。
ICは左下から順に、反時計回りに足に番号が付けられています。ICを使用するときにはVccに電源の＋、GNDに電源のーをつないで使用します。
02
始めよう
01
概要
03
組み立てる前に
04
はんだ付け
07
解説
05
動作チェック

## Slide 33
解説 ブザー
・ブザーのしくみ
圧電素子という、電圧を加えると変形する素子を金属板に貼りつけた構造になっています。
圧電素子が変形することで金属板も一緒に変形し、その変形により空気を振動させて音を鳴らします。
人間が聞くことができる音の周波数は20Hz～20kHzと言われているので、金属板をその範囲で振動させなければなりません。そのため、圧電素子をつかったブザーには発振回路が必要となります。
本機では、前述のNANDゲートICで構成された発振回路でアラーム音の信号を作っています。
・特徴
圧電素子を使ったブザーはそのしくみから、人間の声や音楽などを再生するのには向いていません。そのかわりに小型であることを生かして、電子機器の動作確認音や操作音の発生に多く使われています。
電圧を加えると素子が変形する。
圧電素子
金属板
(振動板兼電極)
発振 回路
―
＋
－
―
発振 回路
変形を繰り返して空気を振動させる。
02
始めよう
01
概要
03
組み立てる前に
04
はんだ付け
07
解説
05
動作チェック

## Slide 34
解説 LED
発光ダイオード(LED)を知ろう
LEDチップ
発展
N型半導体
P型半導体
＋ →
← －
特性の異なった2つの半導体（P型半導体とN型半導体）が接合された「PN接合」で構成されます。これをLEDチップといいます。
LEDの内部は図のような構造になっています。
いろんなLED
LEDチップに決まった方向から電圧を加えたときに、
LEDチップの中で「再結合」という現象が起きその時に生じた余分なエネルギーが光のエネルギーとなり発光します。
使用場所、目的に合わせていろいろな形、性能のLEDがあります。身の回りのLEDの特徴を調べみましょう。
形による違い | 
砲弾型LED | 強い指向性が欲しいときに使われます。またはんだ付けがやりやすいので電子工作でよく使われます。
チップLED | 指向性が砲弾型より広く、またとても小型なので、小型機器の中に使われます。
数字表示LED | 数字を表示するのに便利なように、あらかじめ数字の形にLEDが配置されているものや、文字表示に便利なようにLEDを格子状に並べたものがあります。
性能による違い | 
フルカラーLED | 赤、青、緑のLEDチップが１つにまとめられており、自由に色を作り出せる。
ハイパワーLED | 照明、車のライトで使われている。ハイパワーのため発熱が多く、放熱器が付いているものもある。
赤外線LED | リモコンの送信機に使われている。
02
始めよう
01
概要
03
組み立てる前に
04
はんだ付け
07
解説
05
動作チェック

## Slide 35
解説 回路部分
回路
光センサー部
デジタル信号変換部
光センサーがは人などが動いたときにできる明るさの変化をキャッチし、電圧の変化に変換します。
その信号はとても小さな変化なので、トランジスタで構成された増幅回路で大きなで信号に変換します。
その信号をノイズに強いデジタル信号に変換し、コネクターコードを通ってアラーム基板へ伝えます 。
センサー基板
全体的な動き
信号増幅部
02
始めよう
01
概要
03
組み立てる前に
04
はんだ付け
07
解説
05
動作チェック

## Slide 36
解説 回路部分
回路
信号受け部
LED部
発振回路部3
センサー基板から送られた信号は、信号受け部でもう一度きれいなデジタル信号に整えられます。
タイマー部ではアラームが鳴り続ける時間の信号を作ります。
発振回路は1～3の3段構成になっています。発振回路部3は、ブザーが鳴るための基本の波形を作っています。この発振回路だけだと、ブザーは「ピーーー」となり続けます。
発振回路部2は、ブザーが「ピ・ピ・ピ・」と断続して鳴らすための信号を作ります。
発振回路部1では、ブザー音がちょっと鳴って少し休みを繰り返すための信号を作ります。この信号に合わせてLEDも点灯させています。
この信号をブザーに伝え、アラームを鳴らします。
アラーム基板
全体的な動き
タイマー部
発振回路部2
発振回路部1
ブザー回路部
電源部
02
始めよう
01
概要
03
組み立てる前に
04
はんだ付け
07
解説
05
動作チェック

## Slide 37
解説 使用している主な電子部品
抵抗
電流の流れを制限して、回路にちょうど良い値にします。
LED
センサーが反応していることを示す、お知らせランプのはたらきをしています。
トランジスタ
信号の増幅や電子スイッチのはたらきをします。
ブザー
電気のエネルギーを音エネルギーに変換します。
IC
ママがきたセンサーで使用しているのはNANDゲートICです。
光センサーの信号をデジタル信号に変換したり、ブザーを鳴らすための信号を作るはたらきをします。
コンデンサ類
電気をためたり、電源を安定にするはたらきをします。
光センサー（LDR）
明るさに合わせて抵抗の値が変わる性質を利用した明るさセンサーです。
02
始めよう
01
概要
03
組み立てる前に
04
はんだ付け
07
解説
05
動作チェック

## Slide 38
まとめ
光センサー（LDR）
光センサーに当たる光が強いほど抵抗の値が小さくなり、弱くなるほど大きくなる。
この性質を利用して、明るさの変化を電圧の変化に変換している。
IC（NANDゲート）
NANDゲートICは1つの中に4つのNANDゲートが入っています。
センサー基板では、光センサーの信号をデジタル信号に変換。アラーム基板では、ブザーを鳴らすための音の信号を作り出しています。
ブザー
電気エネルギーが音のエネルギーに変換される。
ブザーは、圧電素子に電圧を加えて変形させることで、空気を振動させて音を作っている。
一つ一つの機能は単純でも組み合わせることで、新しい動きを作り出すことができます。
これから増えていく複雑な機器も、機能の組み合わせだったり変形だったりします。これらの機器を技術的に観察する視点を持つことはますます大切になります。
02
始めよう
01
概要
03
組み立てる前に
04
はんだ付け
07
解説
05
動作チェック