## Slide 1: PIECEプログラミングモジュール 私たちの生活と電気
2022 株式会社イーケイジャパン
ZZ-05 ＋ PIECEプログラミングポータル
Notes: （タイトルは授業に適したものに変更する）

## Slide 2: プログラミングってなんだろう
Notes: では最初に、ちょっとお話をしましょう。今回はパソコン使って、PIECEという装置に動きの命令をプログラミングして考えた通りに動作させることをします。では、プログラミングって何でしょう？

## Slide 3: プログラミングとはプログラムをつくること
アプリをつくる
ゲームをつくる
単純作業を自動化する
プログラム
予定、日程、計画、番組表…
⇒あることを行うために必要な段取りを順番に書き出したもの
プログラミング
コンピューターにさせたいプログラムを作成すること
Notes: みなさんはプログラミングという言葉を聞いたことがあると思います。プログラミングって何でしょう？ 辞書で調べると「プログラムを作ること」と書いてありました。ではプログラムって何でしょう？これも辞書で調べてみると、予定、日程、計画、番組表・・・と書いてありました。つまり、何かを行うときに必要な段取り、手順を順番に書いたものなんです。例えば運動会のプログラムって見たことがありますか？ そのプログラムには運動会をちゃんと行うために、何をするかを順番通りに書いてありますね。例えば開会式、次にリレー、次に借り物競争、器械体操、ダンスetc.最後に閉会式と順番に進みますよね。卒業式や入学式も同じですよね。コンピューターのプログラムも同じで、コンピューターにさせたい命令を順番に書くことをプログラミングというのです。プログラミングをすることで、今回のように機械や装置を自動で動かしたりすることもできますし、ゲームやアプリなんかを作ることもできるようになります。

## Slide 4: プログラミングってなぜ必要？
外国の人と話すための「外国語」
キカイと話すための「プログラミング」
Notes: そもそもプログラミングって何故必要なのでしょうか？ 外国の方のお話しするときは、その方に分かる言語、英語・仏語・中国語で話さないといけませんよね。「プログラム」も同じです、コンピューターやキカイにもいろんな言語があるので、使いたいキカイに分かる言語でコミュニケーションしないといけません。今回使うPIECEとはこれから使うプログラミングソフトでコミュニケーションすることになります。早速、ソフトを立ち上げましょう。

## Slide 5: ねらい
くらしの中にあるプログラムの動きを観察しよう。
プログラミングで再現してみよう。
自動化できないか、もっと便利、安全にならないか考えてみよう。
Notes: （先生用ページ：本日の学習の狙いを表示する。）

## Slide 6: 準備しよう：箱から出しましょう
この３つを取り出します
袋と説明書は箱の中に入れておきましょう
Notes: （先生用ページ：本日の学習の狙いを表示する。）

## Slide 7: 準備しよう：PIECEプログラミングモジュールを接続する
１
２
プログラミングモジュールとパソコンをUSBケーブルで接続する
モード切替スイッチを左にする
～
～
パソコン
Notes: ※学校によっては、ペアリングと、ポータルサイトの表示まで終わらせていることがあるので状況に応じてスライドを使用/不使用してください。
では、まず、パソコンとPIECEをUSBケーブルで接続してください。しっかり奥まで差し込むようにしましょう。次に、PIECEの真ん中にあるスライドスイッチを左にスライドさせてください。できましたか？ Click

## Slide 8: プログラミングサイトにアクセスする
１
２
３
インターネットブラウザを起動します
ブラウザーのアドレスバーに下記URLを入力してサイトに移動します。
ペアリングカードを確認します
すでにペアリングが終わっていると、
「ペアリング」は表示されません
Google Chrome または Microsoft Edge
を使います。
piecepp.web.app
ペアリングカードあり
ペアリングカードなし
４
５
に進む
に進む
Notes: ※学校によっては、ペアリングと、ポータルサイトの表示まで終わらせていることがあるので状況に応じてスライドを使用/不使用してください。
PIECEの接続が終わった人は、パソコンのブラウザーを起動してください。 起動後にブラウザーのアドレスバーに、piecepp.web.appと入力してください。入力するとPIECE用のプログラミングサイトが表示されます。表示されましたか？その画面に表示されているカードを確認してください。
そこにペアリングと書いたカードがあれば、ペアリングの作業のため④へ、なければ、プログラミングを始めるので⑤へ進みます。

## Slide 9: プログラミングサイトにアクセスする
(1)「PIECE」を選ぶ
(2) 接続 を押す
(1)
(2)
接続
「OK」をタップ
ペアリング終了
OK
4
①
②
③
ペアリングする
ペアリングカード
をタップ
Notes: ※学校によっては、ペアリングと、ポータルサイトの表示まで終わらせていることがあるので状況に応じてスライドを使用/不使用してください。
④の作業をする場合：
ペアリングカードをタップして現れたウィンドウの中のPIECEと書いてある文字をタップして（←これは重要なのでしっかり説明すること）接続をタップします。その後のウィンドウでOKをタップしてください。これでペアリングの作業は終了です。ペアリングは初めて使うときだけの作業なので次回からはペアリングの作業は必要ありませんよ。ペアリングが終わったら⑤に進みますね。
⑤の作業：
プログラミング環境と書いたカードをタップしてください。タップするとプログラム画面が表示されたはずです。表示されましたか？

## Slide 10: プログラミングサイトにアクセスする
「プログラミング環境」をタップ
プログラム画面が表示されます
５
Notes: ⑤の作業：
プログラミング環境と書いたカードをタップしてください。タップするとプログラム画面が表示されるはずです。表示されましたか？

## Slide 11: プログラム画面の操作方法
ドロップ
ドック
アイコン
ドラック
Notes: 画面が開きましたよね。中央の黒い部分スタートとエンドのアイコンだけがあからじめ置いてありますよね。PIECEでは、このスタートとエンドのアイコンの間に、動きを制御するアイコンをならべていってプログラムします。画面の下の方にドックと呼ばれる場所があり、ここにプログラムに使えるアイコンが並んでいます。上の方には、プログラムを転送したり、保存したりするためのアイコンが並んでいます。
さて、プログラムの方法ですが、とっても簡単です。ドックに並んでいるアイコンから必要なもの探して、アイコンを指で押さえてそのままドラッグして、スタートとエンドの間の白い線にドロップすればOKです。・・・Click
ちなみに２本の指で画面をつまむようにすれば画面を縮小、広げるようにすれば拡大できます。

## Slide 12: アイコンを消すときは
「START」と「END」のあいだではないところまで持っていって、指をはなします
ON/OFFする、数字変える
ONにする
OFFにする
増やす
減らす
Notes: 次に、置いたアイコンを消したいときの操作です。さっきと同じように、消したいアイコンを指で押さえ、画面のなにもない黒いところで指を離したらアイコンを消すことができます。ちょっと動画で見てみましょう。・・・Click（動画再生後にもう一度再生したいときは動画の下部分に現れるコントロールバーの再生ボタンをクリック）
また、アイコンによっては上下にボタンのようなものが付いているものがあります。この部分をタップすると、LEDのONとOFFを変えたり、数値を増やしたり減らしたりできます。

## Slide 13: 赤LED、黄LED、青LEDが1秒ごとに順番に点灯する
Notes: まずは練習です、プログラムを体験してみましょう。赤LED、黄LED、青LEDが1秒ごとに順番に点灯するプログラムです。今写っている画面と全く同じになるように、アイコンを並べてみてください。（１～２分待つ）

## Slide 14: PIECEプログラミングモジュールを動かそう
プログラミングモジュールにUSBケーブルをさしこむ
モード切替スイッチを左にする
Notes: プログラムができました。このプログラムをPIECEに書き込んであげないといけません。今から書き込み方を説明します。プログラミングモジュールにUSBケーブルをさしこみ、ケーブルが上の状態にしておきます。次にモード切替スイッチを左にします。「書き込むときは、モードスイッチが左」がポイントです。

## Slide 15: プログラムを書き込もう
PIECEの絵の横の表示が 緑 になったら
FLASHボタンをタップ
Notes: モードスイッチを左にした人は、ソフトの画面上部のPIECEの画像の右横のアイコンを確認します。緑色のチェック になっていますか？駐車禁止みたいなマークになっている人は、モードスイッチをもう一度確認して、リセットボタンを１回押してみてください。リセットボタンはPIECE本体の赤色のボタンです。・・・はい皆さん緑色のチェックになりましたね。
それでは、チェックマークの右横のFLASHのアイコンをタップしてください。FLASHをタップするとみんなが作ったプログラムがPIECEに書き込まれます。画面に「転送しました」と出るので、[OK]ボタンをタップしておきましょう。

## Slide 16: プログラムを実行しよう
リセットボタン
プログラムを
最初から実行します。
ボタン
プログラムで自由に
使用できるボタンです。
モード切替スイッチを右にすると実行します。
Notes: 次は、皆さんの書き込んだプログラムを実行しましょう。モードスイッチを右にスライドさせるとすぐにプログラムを実行します。では、みなさんモードスイッチを右にスライドさせて実行してみてください。どうですか？LEDが順に点灯しましたか？ちなみに、もう一度動きを見てみたいときは、リセットボタンを押してください。リセットすると、プログラムをもう一度最初から実行します。赤がついて、黄色がついて、青がついて、そして消えます。どうですか？もう皆さんはLEDを制御するプログラムを書いて実行することができたわけです。

## Slide 17: 赤LED、黄LED、青LEDが1秒ごとに順番に点灯する
プログラムは左から順番に実行されていく
⇒順次実行（じゅんじじっこう）
赤LEDを
つける
黄LEDを
つける
青LEDを
つける
はじめ
おわり
フローチャート
プログラミング
そのまま
待つ
そのまま
待つ
そのまま
待つ
Notes: 今皆さんが作ったプログラムをフローチャートで見てみましょう。・・・フローチャートで示した通りにアイコンが並んでいますね。そして、アイコンは左から順番に実行されてきます。途中から始まったり、逆方向に実行されたりは絶対にしません。このようにプログラムは必ずスタートから順番に実行されていきます。このことを「順次実行」といいます。プログラムの大事な３つの要素の１つです。覚えておきましょう。（せーの、はい！「順次実行」 はい、そうです。）

## Slide 18: ちょっと実験
順番にアイコンを実行したら
赤 → 黄 → 青
と点灯すると思いませんか？
Notes: 順次実行、つまりプログラムは順番に実行されていくことが分かりましたね。ここでちょっと、このプログラムについて考えてみましょう。順番に実行していくのだから、このプログラムもさっきと同じ動きをするような気がしませんか？実際にやってみましょう。今さっき作ったプログラムの待機アイコンを削除して、プログラムを書き込んで実行してみてください。・・・・(しばし待つ) どうですか？・・・そうなんです。一瞬だけ全部が光っただけで終わりますね。 なぜかというと、コンピューターはものすごい速さで動いています。この１個のアイコンを処理するスピードは約800万分の1秒です。超速いですね。だから赤つく黄つく青つくが一瞬で実行されてすぐにエンドに到着しちゃうのです。「赤をつける」だけで「何秒間つけるのか」がないので、思った通りに動かないのですね。コンピューターと人間は違う速さで動いています。だからコンピューターに思った通りに動いてもらうには、動きが確実に決まるようなプログラムを書くようにしなければなりませんよ。

## Slide 19: 問い（1）
赤LEDを0.5秒ON、0.5秒OFF を ずっと続ける
Notes: では次の問題を考えてみましょう。次は 「赤LEDを0.5秒ON、0.5秒OFF を ずっと続ける」 ですね。はい。でました。「ずっと続ける」です。ずっと続けるこそコンピュータのもっとも得意なことです。ずっと続ける、ずっとチェックする、永遠に何かするのは人間には無理ですが、コンピュータであれば電源を切るまで続けてくれます。さて「ずっと続ける」はコンピュータにどう命令したらよいでしょうか。まずはフローチャートで考えてみましょう。・・・Click

## Slide 20: 赤LEDを0.5秒ON、0.5秒OFF を ずっと続ける
フローチャート
プログラミング
ずっと
続ける
ここから
そのまま
待つ
そのまま
待つ
はじめ
赤LEDを
つける
赤LEDを
消す
同じプログラムを
永遠に繰り返す
⇒無限ループ
ずっと
続ける
ここまで
Notes: フローチャートで示すとこのようになります。赤をつける、赤を消す、そのまま待つはさっき学んだことで実現できそうです。では「ずっと続ける」はどうしたらよいでしょうか。ドックに並んでいるアイコンを眺めてみると、何かちょうど良さそうなものがありますね。そうですね、「無限ループ」を使えば実現できそうです。では無限ループを使ったプログラムの方法を見てみましょう。・・・Click
無限ループアイコンで、やりたいこと、今の場合は「赤LEDを0.5秒ON、0.5秒OFF」を囲めばOKです。実際に画面と同じようにプログラムしてPIECEで動きを確かめてみましょう。でもその前に無限ループの動かし方を説明しておきますね。・・・Click

## Slide 21: Tips : 無限ループ、回数ループ アイコン操作
赤LEDを0.5秒ON、0.5秒OFF をずっと続ける
Notes: 無限ループや回数ループの命令アイコンは、このようにして操作します。ちょっと動画で見てみましょう・・・Click（もう一度動画を再生したいときは動画画面下のコントロールバーの再生ボタンをクリック）。
まず、ループアイコンを、囲みたい部分の先頭にドラッグして置いた後、ループアイコンの後ろ側(右側)の部分だけをドラッグして、囲みたい部分の最後に置くようにします。
それでは、画面に映っているプログラムと同じプログラムを作成して動きを確認してみましょう。Click
（１～２分待つ）どうですか？永遠に動いていますか？ これで「点滅」させることができるようになりましたね。点滅の考え方プログラムの形を覚えておきましょうね。

## Slide 22: 問い（2）
赤LEDを0.5秒ON、0.5秒OFF を 10回繰り返す
Notes: では次の問題を考えてみましょう。次は 「赤LEDを0.5秒ON、0.5秒OFF を 10回続ける」 ですね。はい。でました。「指定された回数を繰り返す」です。指定された回数を数えて動くというのもコンピュータの得意なことです。人間だと数えまちがいするような回数でも、コンピュータなら間違わずに指定した回数動いてくれます。さて「10回続ける」はコンピュータにどう命令したらよいでしょうか。まずはフローチャートで考えてみましょう。・・・Click

## Slide 23: 赤LEDを0.5秒ON、0.5秒OFF を 10続ける
フローチャート
プログラミング
くり返す回数
そのまま
待つ
そのまま
待つ
はじめ
赤LEDを
つける
赤LEDを
消す
同じプログラムを繰り返す
⇒くり返し
くり返すここまで
くり返す
ここから
Notes: フローチャートで示すとこのようになります。赤をつける、赤を消す、そのまま待つ、はさっき学んだことで実現できそうです。では「回数を繰り返す」はどうしたらよいでしょうか。ドックに並んでいるアイコンを眺めてみると、何かちょうどよさそうなものがありますね。そうですね、「回数ループ」と「数値定数」を使えば実現できそうです。では回数ループを使ったプログラムの方法を見てみましょう。・・・Click
回数ループアイコンで、やりたいこと、今の場合は赤LEDを0.5秒ON、0.5秒OFFを囲めばOKです。実際に画面と同じようにプログラムして、PIECEで動きを確かめてみましょう。・・・（１分くらい待つ）
どうですか？10回繰り返していますか？このように、同じ部分を繰り返して実行することを「繰り返し」と言います。これがプログラムの大事な３つの要素の２つめです。覚えておきましょう。（せーの、はい！「繰り返し」はいＯＫ。）

## Slide 24: 問い（3）
ボタンを押しているときは、ずっと赤LEDが光る
ヒント
ボタン
条件分岐
無限ループ
Notes: では、つぎの問題です。次は、「ボタンを押しているときは、ずっと赤LEDが光る」です。はい。またでました。「ずっと」です。さっき勉強しましたね。そして今回のポイントは「～のときは」です。さてこの「～のときは」はコンピュータにどう命令したらよいでしょうか。ここにちょっとだけヒントを書いていますが、まずはフローチャートで考えてみましょう。・・・Click

## Slide 25: ボタンを押しているときは、ずっと赤LEDが光る
ボタンを
チェック
赤LEDを
つける
ずっと
続ける
ここから
はじめ
赤LEDを
消す
入力の条件にあわせてプログラムを変える
⇒条件分岐（じょうけんぶんき）
フローチャート
プログラミング
ずっと
続ける
ここまで
Notes: フローチャートで示すとこのようになります。赤をつける、赤を消す、ずっと続けるはこれまで学んだことで実現できそうです。では「～のときは」はどうしたらよいでしょうか。ドックに並んでいるアイコンを眺めてみると、何かちょうど良さそうなものがありそうですね。そうですね、「条件分岐」を使えば実現できそうです。では条件分岐を使ったプログラムの方法を見てみましょう。・・・Click
条件分岐は、その条件、ここではボタンが押されたか、そうでないかでプログラムの進む道を変えることができます。ボタンが押されているときは〇（マル）の方へ進み、ボタンが押されていなければ×（バツ）の方に進みます。実際に画面と同じようにプログラムして、PIECEで動きを確かめてみましょう。・・・（１分くらい待つ）書き込んだら、ボタンを押して動きを確認してみましょう。ちなみにボタンはPIECE本体の右側にある青色のボタンです。この青色のボタンを押して動きを確かめてみてください。どうですか？LEDはついてますか？ このように、条件でプログラムを変えることを「条件分岐」と言います。これがプログラムの大事な３つの要素の３つめです。覚えておきましょう。（せーの、はい！「条件分岐」はいＯＫ。）

## Slide 26: ここまでのまとめ | プログラミングの3つの要素と意味
順次実行
（じゅんじじっこう）
くり返し
条件分岐
（じょうけんぶんき）
プログラムは順番に実行される
ずっとくり返す
もし○○すると△△して、 そうじゃないと□□する
意味
使うアイコン
○回くり返す
無限ループ
数値定数
回数ループ
ボタン
条件分岐
Notes: はい。ここまでで、PIECへの書き込み方、ソフトの操作方法が分かりましたね。それから、プログラムを考えるときに大事な考え方を学びました。もう一度振り返ってみましょう。大事な３つの要素は何でしたか？ （・・・みんなに答えてもらう、
そうですね、、、、そうですね、、、、そうですね、、、、全部回答が出そろったら・・・）（Clickしながら順に表示内容を読み上げる）これらが分かれば、もう自分の考えた動きをプログラムで実現することができるようになっています。次から本番の問題に挑戦してみましょう。

## Slide 27: ブレイクタイム
分
4
1
3
2
5
Notes: では、プログラムの基本をマスターしたみなさんには、これから本番のプログラムを考えてもらいます。でもその前にブレイクタイムです。
５分間休憩します、５分経ったら、席に戻ってくださいね。

## Slide 28: 自動化に挑戦
ボタンを押すと光るライト
暗くなると自動で光るライト
不便だな…
Notes: さてプログラムが分かった皆さんに問題です。さっき作ったプログラムは「ボタンを押しているときはずっと光るライト」でしたが、 このライトが実際に自分の家にあったらどうですか？夜暗くなって使おうと思ったときに、押しておかないと光らないライト、手を離すと消えるようなライトでは不便すぎですよね。じゃあ一日中光っているようにするとどうですか？ お父さんお母さんに怒られますね。なぜ怒られるのか、それは無駄に電気を使うからですね。じゃあどうしましょう？そうですね。暗いときだけ光るようにすればよさそうです。暗くなったことが分かれば、それを条件にしてプログラムができそうですよね。そうなんです。そこで、、、・・・Click

## Slide 29: 光センサー
29
Notes: 明るさをチェックする装置があれば、自動化できそうな気がしますよね。そこで、光センサーの登場です。皆さんの手元に用意しています。真ん中がセンサーです。このセンサーは人間の目のような役割があります。明るいときは、「今は明るいよー」という信号をPIECEに伝えることができます。

## Slide 30: 準備する
光センサー
ポート１
ポート1チェック
でチェックできる
Notes: まずは光センサーが使えるようにPIECEに接続しましょう。画面のようにPIECEの左側のコネクターにしっかり奥まで差し込んでください。・・・Click しっかり差し込んでくださいね。

## Slide 31: 問い（4）
暗くなると（光センサーがOFFになると）、黄LEDが光る
ポート1チェック
条件分岐
無限ループ
ヒント
Notes: さて問題です。暗くなると自動で点灯するライトを作りましょう。「暗くなると（光センサーがOFFになると）、黄LEDが光る」装置です。「～すると」 には条件分岐を使えそうですね。さっきはその条件にボタンを使いましたが、今回はセンサーにすればよさそうですね。光センサーをチェックするには、「ポート１チェック」のアイコンを使ってチェックすることができますよ。さあ、それでは頑張ってプログラムを作ってみましょう。まずはノーヒントです。いつまでも考えずに、こんな感じかなって思いついたプログラムを書き込んで動きを確認するということを何度もやってみましょう。（問いを提示して、ちょっと解説して、自力で考えてもらう。）しばらく待つ（２分くらい）・・・Click

## Slide 32: 暗く（光センサーがOFF）なると、黄LEDが光る
センサを
チェック
黄LEDを
消す
ずっと
続ける
ここから
はじめ
黄LEDを
つける
フローチャート
プログラミング
ずっと
続ける
ここまで
Notes: ではヒントです。みんなの頭の中には、こんな感じのフローチャートが描けていますか？このフローチャートを参考にプログラムしてみて、動きを確認してみましょう。・・・（１分くらい待つ）はい、回答例です。・・・Click
このようになりましたか？皆さんの中の何人かは、明るくなったらライトがついて、暗くなったらライトも消えるという動きをしている人がいましたね。ここ意外と間違った方がいるのでは？Click

## Slide 33: 暗く（光センサーがOFF）なると、黄LEDが光る 解説
条件＝明るい
条件＝暗い
Notes: 条件分岐の〇のときの動作、×のときの動作をなんとなく考えるのではなく、〇つまり明るいときだから消える、×つまり暗いときだから点灯させる、 という具合にしっかり順序だてて考えるようにしましょう。はい、皆さんどうですか？センサーライトが無事できましたか？（みんなができてから次に進む）

## Slide 34: たったこれだけで
Notes: センサーライトを作れましたね。 ちょと思い出してみてください。こっちの左側が単にライトを点灯させるだけです。こっちの右側がセンサーライトのプログラムですね。 条件分岐が入っただけですね。 センサーというたった一つの部品と、わずかなプログラム変更で、電気を無駄にしない、省エネで便利なライトがつくれるのが分かったのではないかと思います。 そして、状況や環境をもっと分析して考えれば、プログラム次第で、省エネだけでなく、もっと使いやすい便利なもの、役に立つものにすることもできるようになります。次からの問題では、このライトをもっと便利にしたり、皆さんの身の回りにある実際の装置のプログラムについて考えていきましょう。

## Slide 35: さらに工夫してセンサーライトを進化させよう 1/2
ここにライトが
あるよって知らせる
明るいときは 黄色LEDは消えていて、赤色LEDは点滅している、
暗いときは 黄色LEDは点灯して、 赤色LEDは点滅している ライト
Notes: では、さらに発展問題です。さっき作ったライトを防犯ライト風にしてみましょう。建物の壁などでライトやカメラのそばに小さな赤色のLEDが点灯しているのを見ることがありますよね。これは、「ここにカメラやライトがあるぞ」とわざと注意をひくように点灯しているのです。そんな、「ここにライトありますお知らせランプつきセンサーライト」を作ってみましょう。問題はこれです「普段は(明るいときは)黄色LEDは消えていて赤色LEDが点滅している、暗くなると黄色のLEDが点灯して、赤色LEDは点滅している ライト」です。
まずはノーヒントです。センサーが反応したときに、LEDをどう動かすか、センサーが反応していないときにLEDをどう動かすか、を考えてプログラムして動きを確認してみましょう。 自分で考えた通りに動きますか？・・・しばらく考えよう（２～３分？）

## Slide 36: さらに工夫してセンサーライトを進化させよう 2/2
普段は赤色LEDが点滅して黄色LEDは消えている、
暗くなると黄色のLEDが点灯する ライト
回答例１
回答例２
Notes: さて、回答です。こんな感じになったのではないかと思います。 プログラムの正解は１つではありません。大事なのは、予想して考えたプログラムで、目的とする動きをさせられているかということです。

## Slide 37: 発展編（１）歩行者用信号機をプログラミング
37
37
動画をよく見て、歩行者信号の動きをプログラミングしてください。
ただし、信号機が点灯する時間は、
赤＝２秒
青＝２秒
点滅は６回
くらいにしましょう。
今は押しボタンのことは考えません
Notes: （※ここから先は残り時間次第です。残り２０分くらいあればやる。）
そろそろ、みなさんプログラムが楽しくなってきたと思います。もう一つ身の回りの装置を考えてみましょう。コレみなさん見たことがありますよね。信号機です。それも歩行者用信号機です。まずはその動きを改めてみてみましょう。 （動画再生鑑賞スタート、コントロールバーの再生をクリック）
この動きをプログラムで再現してみましょう。今回は押しボタンのことは考えなくていいです。この動画のライトの動きを再現してください。 つまり、 赤がついていて、、、しばらくすると青がついて、しばらくすると青が何回か点滅して、赤がつく、という動きですね。 「何回か点滅する」ためには回数ループアイコンと数値定数アイコンを使うのですが、この使い方もヒントなしで使ってみてください。さあやってみてください。 まずはノーヒントですよ。（１分くらい待ってClick）

## Slide 38: 発展編（１）歩行者用信号機をプログラミング
38
ヒント
赤が点灯する
青が点灯する
青が点滅する
スタート
エンド
？
？
Notes: さてヒントです。まずは簡易的なフローチャートで動作の流れを示すとこのようになりますね。さて、もう少し自力で考えてみましょう。（２分くらい待つ）さらにヒントです・・・Click
みんなだいたいこんな感じになっていますが、ここの「？」のところを忘れている人がいるみたいですね。？の部分を忘れているプログラムの動作を見てみると、変ですよね。赤と青が同時に点灯する信号機になってしまっています。とても危険ですね。こっちの？部分では青が点滅しない人がいるみたいですね。点滅という動作をよく分解して考えてみましょうね。ちなみに繰り返しアイコンはこのように使います。数値定数アイコンの上下のボタンで繰り返しの回数を変えることができます。・・・もうしばらく考える（１分くらい）・・・Click

## Slide 39: 発展編（１）歩行者用信号機をプログラミング
39
回答例
赤が点灯する
青が点灯する
青が点滅する
Notes: 答えです。「赤がついて、次に青がつく」人間に言葉で伝えるならこれで大丈夫ですが、コンピューターは指示された通りにしか動きません。赤をつけたら、ちゃんと消す、ということを指示することまで考えるようにしましょう。点滅も同じですね。人間同士なら「点滅させてね」で分かりますが、コンピューターにはついている時間が何秒、消えている時間が何秒、それを繰り返すというように、ちゃんと指示しないとコンピューターが勝手に都合よく思った通りに動くことはありません。動きを観察し、動きを分解して考えて間違えないように確実に伝わるようにする、ということがコンピュータとの会話では大事ですよ。

## Slide 40: 発展編（２）押しボタン式歩行者用信号機をプログラミング
40
ヒント
ボタンを押したときの信号の動作
ボタンを押していないときの動作
Notes: 次の発展問題です、今作ったプログラムは時差式信号（時間だけで自動的に動く）でしたが、今度は押しボタン式にしましょう。自分で使ったことがある押しボタン式の歩行者信号の動きを思い出してその動きを再現してみてください。さあ、自力で考えて、何度も動きを確認して、目的通りに動くようにプログラムしてみましょう。・・・（考える時間２～３分？）ちょっとヒントです、・・・Click
ボタンを押したときの動作、押さなかったときの動作をどうするか、考えてプログラムを作って動きを確認してみてくださいね。（１～２分待つ）

## Slide 41: 発展編（２）押しボタン式歩行者用信号機をプログラミング
41
回答例
Notes: 何人かの人は、ボタンを押して、青が点灯～点滅したあと、元に戻ったときに、全部の信号が消えてしまった人がいました。 実験では信号機が消えてしまってもいいけど、本番では危ない信号機になっちゃいますよ。「ボタンを押していないとき」は、赤の信号がついていないといけませんよね。だから×に進んだときに赤がつくようなプログラムになっていないといけません。動きを分解して考えていくことがとても大事です。

## Slide 42: 発展編（３）押しボタン式歩行者用信号機をもっと便利に
42
もっと便利にしてみる
おまちくだい のかわりに
黄色のLEDを点灯させる
Notes: ところで、さっきのプログラムの動きを確認しているときに、何か使いにくいところがありませんでしたか？ そうです、ボタンを押してもすぐに信号が青に変わるわけではないので、押されたかどうか分からず、ちゃんと押せてるの？正常に動いているの？壊れてない？一生信号変わらないかも、と心配になります。
みんなも使ったことがある押しボタン装置を思い出してください。そうですね。ボタンの上に「おまちください」ってランプがありますよね。ボタンを押すと「おまちください」が点灯するので、「今は赤でもそのうち変わるな」と想像することができます。
（時間があればこれも問題として出題する。時間がなければ、すぐに回答を示す。）
出題する場合：
この動作をプログラムで再現してましょう。「おまちください」のランプはないので、黄色のLEDを点灯させることにしましょう。
さあ、ノーヒントです。考えてみてください。今説明した、おまちください機能のついた押しボタン式信号に動きを再現するプログラムを作ってみてください。（２～３分待つ）（以下の「すぐに回答する場合」に続ける）
すぐに回答する場合：
この動作をプログラムで再現すると・・・Click ココとココにアイコンを２つ入れるだけです。たったこれだけプログラムを工夫すれば、とても使いやすい、分かりやすいものになることが分かったと思います。

## Slide 43: まとめ
43
プログラミングとは、コンピューターにさせたいプログラムを作成すること
私たちのくらしの中にはたくさんの「プログラミング」がある
プログラミングはその場の状況に応じた考えがあってつくられている
くらしの中のプログラミングが、どんな動きの組み合わせでできているか、 よく観察することが大事
プログラムを変更して、もっと便利に、もっと効率的に、もっと安全にならないかを考えることが大事。プログラムだけなら簡単に変更できる
センサーを組み合わせることで、便利なキカイをつくることができる
Notes: さて、今日のまとめです。（基本的にスライドを順に読む）
ちょっと脇道にそれますが、この写真を見てください。押しボタン装置の横にある白い箱を見たことがある人いませんか？ これ何だと思います？ 実はこれは人体感知センサーなんです。このセンサーの前に人が来ると押しボタンを押したことになるんですよ。みんなも、押してないのにお待ちくださいが点灯して不思議だなあと思ったことがある人もいるかもしれません。この人体感知センサーは、目の不自由な方にも優しい信号機になるようにつけられているのですね。これも、ボタンを押すかまたはセンサーが反応したら信号を変えるというプログラムで動いているわけですね。
このようにプログラムのことや、その工夫について学んできました。・・・Click

## Slide 44: 再びプログラミングってなぜ必要？
44
これからはいろんな装置やセンサーに囲まれて生きていくことになります。
Notes: センサーを使って自動化するとエネルギーを効率的に使えるようになります。さらにプログラムできるキカイであればコンピューターでプログラムを簡単に変更できることも分かったと思います。素早くプログラムの修正ができると、効率だけでなく、もっともっと安全に、もっと使いやすいものになることが分かりました。さらに皆さんは今日プログラムの秘密を知りました。順序通りにしか動かない。 条件で分岐して動き方を変えることができる。 などですね。だから、これから身の回りの装置やキカイを使うときに、「なんとなく使いにくーい。ダメじゃん。」ではなく、こんな条件が重なったときはこう動くはず、といった見方ができるようになったと思います。皆さんが大人になるころの、これからの社会はセンサーに囲まれ、プログラムで動く多くの装置やキカイと一緒に生きていくことになります。「センサーやプログラムのことわかんない、とりあえずボタン連打でOKじゃない」といった感じではいろんな不利益(デメリット)を受けることになります。せっかくだから身の回りのセンサーや装置を使いこなし、こうすればこうなるのでもっとよくなる。と考えることができるようになる方が楽しくなると思います。そのためにもどんどんパソコンを触りましょう。プログラムもバンバン挑戦しましょう。そしてまるで鉛筆を使うように抵抗なくコンピュータと会話できるようになってほしいと思います。
以上で今回のプログラムの授業は終わりです。

## Slide 45: かたづけましょう
45

## Slide 46: 課題例
46
「ポート１出力」と「ポート1チェック」を連結させて流れるLEDを作る
課題例（おまけ）
自動車用の信号機を再現してみよう
自動車用信号機が夜には黄色の点滅になる動作を再現してみよう
青・黄・赤 のLEDを制御する。
夜は暗い。暗くなったことをチェックするには？
Notes: （時間があって、PIECEをさらに触れる時間があるなら、こんな課題を出してみるとよいかもしれない）
さて、いろいろ挑戦しましたが、そろろ時間です。時間があれば、例えば自動車用の信号機を再現してみたり、全然別の、LEDを気持ちよく光らせる、例えばこんな課題に挑戦してみると面白いと思いますよ。